Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные исполнители по разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Кожевников А.М. Васильева А.М. | 1, 2, 3.3-3.6, 3.9-3.11, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| Архитектор Тверской И.А | 3.3, 3.5-3.11, 7, 8 |  |
| Инженер Воробьева И.Н. | 3.12 |  |
| Инженер Шишов М.В. | 3.13-3.15, 3.18 |  |
| Инженер Попов А.Е. | 3.16, 3.17 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 3.1, 3.2, 3.5, 9 |  |
| Архитекторы Тверской И.А. Гусева Л.Н. | Графическое оформление проекта |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	5

1. Общая часть	6

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического

развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется

создание объектов местного значения поселения	8

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений ее

развития и прогнозируемых ограничений ее использования	9

3.1 Поселение в системе расселения	9

3.2 Природные условия и ресурсы 	9

3.3 Территория	18

3.4 Население	18

3.5 Комплексная оценка территории	19

3.6 Варианты территориального развития	30

3.7 Пространственная организация территории поселения	31

3.8 Развитие территории природного комплекса	32

3.9 Развитие населенных пунктов	33

3.10 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	37

3.11 Производственные территории	45

3.12 Транспортная инфраструктура	46

3.13÷3.18 Инженерная инфраструктура	52

3.13 Водоснабжение	52

3.14 Водоотведение	56

3.15 Теплоснабжение	57

3.16 Газоснабжение	60

3.17 Электроснабжение и связь	62

3.18 Мероприятия по инженерной подготовке территории	64

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного

значения поселения на комплексное развитие территории	68

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами

территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и

наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов

федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики,

местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов,

реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование

выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования

территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее

использования	69

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории

поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон

с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа

территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения

данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее

развития и прогнозируемых ограничений ее использования	70

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера	71

7.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС

природного характера	71

7.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС

техногенного характера	72

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,

входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель,

к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого

использования	73

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических

поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	77

Документация	78

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Генеральный план (внесение изменений) Еленинского сельского поселения

Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана)

Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Еленинское сельское поселение

Генеральный план (внесение изменений)

Подзаголовки карт:

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 	использования территории. Карта зон с особыми условиями использования 	территории, М 1:25000

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 	инфраструктуры, М 1:25000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 	инфраструктуры, М 1:25000

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Карта пространственной и планировочной организации территории поселения,

М 1:25000

5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:25000

6. Карта функциональных зон поселения, М 1:25000

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах 	населенных 	пунктов

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Карталинского муниципального района Челябинской области в соответствии с:

- Договором подряда №119/19-РИФ-ММР от 20.05.2019 года на подготовку проекта (произведение градостроительства): «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Еленинского сельского поселения»;

- Заданием на подготовку проекта (произведение градостроительства): «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Еленинского сельского поселения», которое является приложением и неотъемлемой частью договора подряда №119/19-РИФ-ММР от 20.05.2019 г.;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.)

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план Еленинского сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон поселения.

Таким образом, генеральный план (внесение изменений) Еленинского сельского поселения выполнен в текстовой форме (Том 2. Положение о территориальном планировании) и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану (внесение изменений) Еленинского сельского поселения прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администрации Карталинского муниципального района.

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2016-2025 годы (утв. Решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 29.12.2016 года №174);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2016-2025 годы (утв. Решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 24.11.2016 года №170);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 годы (утв. Решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 29.12.2016 года №175).

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для положительного решения задач выбора направлений территориального развития (преобразования территории) поселения, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера и на базе экономического потенциала, имеются следующие предпосылки:

- наличие природно-рекреационных ресурсов: прекрасные природные ландшафты,

- лесные массивы, водные объекты;

- наличие свободных земельных участков различного назначения, в том числе сельскохозяйственных угодий;

- благоприятные условия для выращивания многолетних трав и кормовых культур;

- благоприятная экологическая ситуация;

- наличие минерально-сырьевых ресурсов;

- наличие территориальных ресурсов как для дальнейшего развития поселения, так и для размещения рекреационных комплексов.

Наряду с этим, сдерживающими развитие поселения моментами являются:

- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;

- климатически рискованная для земледелия зона;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры и благоустройства большинства населенных пунктов поселения.

3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Еленинское сельское поселение Карталинского района расположено на реке Зингейка в юго-восточной части Челябинской области. Включает, кроме административного центра с. Еленинка, с. Кизилчилик, д. Михайловка, п.п. Новокаолиновый, ж.-д. ст. Джабык, ж.-д. ст. Запасное, ост. п. Сезонное.

Имеет границы на севере — с Нагайбакским муниципальным районом, на западе — с Агаповским и Кизильским муниципальными районами и сельскими поселениями: на востоке — Великопетровским, на юге — Снежненским, Неплюевским, Анненским.

Протяженность с севера на юг около 36,2 км, с запада на восток — 59,2 км. Площадь территории — 122476 га.

3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика

Район характеризуется как теплый, засушливый. Устойчивый снежный покров устанавливается около середины ноября. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 145-150 дней. По средним многолетним данным, высота снежного покрова не превышает в течение зимы 25 см. Расчетная глубина промерзания грунтов составляет 1,9 м. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 36°С.

На территории района преобладает континентальный климат с недостаточным увлажнением. Суммарная солнечная радиация, важнейший климатообразующий фактор, равна 105 ккал/см3. Минимум приходится на январь (-44°С), а максимум на июль (+39°С). В среднем за год в районе бывает 141 ясных и 129 пасмурных дней, остальные 195 дней стоит погода с переменной облачностью.

Для строительных целей следует учитывать следующие климатические характеристики:

- температура самого холодного месяца (январь) минус 16,9°С (среднегодовая), самого теплого (июля) плюс 18,3°С, абсолютный минимум минус 46°С, максимум плюс 39°С;

- среднегодовое количество осадков составляет 340 мм (15% осадков приходится на летний период);

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней;

- высота снежного покрова – 20 см;

- преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/с при среднемесячной 4,0 м/с. Глубина промерзания грунтов – 1,9 м;

- расчетная температура для ограждающих конструкций по самой холодной пятидневке минус 34°С. Продолжительность отопительного периода 236 дней.

Планировочных ограничений климат не вызывает.

Рельеф и геологическое строение

Территория района находится в пределах Зауральского пенеплена. Рельеф равнинноувалистый; его общее понижение и выравнивание происходит в восточном направлении. Западная часть района имеет высоту более 400 м по ВС, центральная— от 300 до 400 м, восточная лежит ниже 300 м. Самая высокая точка района (460,1 м) расположена западнее пос. Джабык. На территории поселения возвышаются одиночные вершины: на севере — гора Вишневая (416 м), южнее — Козлиная (392,7 м) и Белая (422,6), на востоке — Полати (427 м). В пределах Джабык-Карагайского гранитного массива есть скалы-останцы высотой до 10 м. Северо-западная часть территории заболочена.

Территория Еленинского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Территория представляет собой плоскую слабо расчлененную равнину, сложенную преимущественно палеогеновыми и неогеновыми глинами и опоками, которые перекрывают мезозойские отложения, залегающие на глубоко опущенном палеозойском основании. Палеозойские породы нередко выходят на дневную поверхность.

Гидрография

Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена, в основном, несколькими реками бассейна Тобол. Большая часть территории Карталинского района относится к Обскому бассейну, на восток, к Тоболу течет большая часть рек района.

В западной части района от пос. Джабык на северо-восток и юг протягивается водораздел бассейна рр. Тобол и Урал. Здесь берут начало наиболее крупные реки района: Зингейка, Карагайлы-Аят, Караталы-Аят.

Реки равнинные, с уклоном в среднем менее 2 м/км. Льдом покрываются в начале ноября, вскрываются в конце 1-й декады апреля. В суровые зимы часть рек промерзает до дна; в сухое жаркое лето малые реки пересыхают. За 2—3 недели половодья проходит 60—97% годового стока воды, уровень на реках поднимается на 1,6—2,2 м. Пруды несколько регулируют этот процесс.

Река Зингейка. Исток находится в Джабык-Карагайском бору. Устье реки находится в 2104 км по левому берегу реки Урал. Длина реки составляет 102 км. Площадь водосборного бассейна — 1650 км². Приток на территории поселения (77 км) р. Сухая.

По данным государственного водного реестра России относятся к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Река Караталы-Аят (в верховье Караталы, Караталды) с ее малочисленными притоками является равнинной рекой с высоким весенним половодьем, со сравнительно низкой меженью. Сливается с рекой Арчаглыаят с образованием реки Аят, притока Тобола. Длина реки составляет 175 км. Площадь водосборного бассейна — 1900 км².

По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Нижний Тогузак — река в Челябинской области России, протекает по территории Карталинского и Варненского районов.

Вытекает из болот восточнее села Париж, на северной окраине Джабык-Карагайского бора, и севернее села Варна впадает в Средний Тогызак в 38 км от устья по правому берегу. Длина — 77 км. Притоки на территории поселения р. Кисинет, р. Ольховка.

По данным государственного водного реестра, рассматривающего Нижний Тогузак как верхнее течение реки Тогузак, — 246 км.

Остальные реки маловодны, перемерзают в наиболее суровые зимы. В половодье вода поднимается, но пойма затопляется редко. Район входит в зону недостаточного водообеспечения.

Основные гидрографические сведения по рекам приводятся в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

| №п/п | Наименование водотока | Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водоохран-ной зоны | прибрежной защитной полосы | береговой полосы общего пользования |
| 1 | р. Зингейка | р. Урал (лев. 2104) | 102 | 1650 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Сухая | р. Зингейка (лев.) | 77 |  | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р. Караталыаят | р. Тобол (лев.) | 175 | 1900 | 200 | 50 | 20 |
| 4 | р. Нижний Тогузак | р. Средний Тогызак | 77 |  | 200 | 50 | 20 |
| 5 | р. Бахта | р. Гумбейка(лев.59) | 51 |  | 200 | 50 | 20 |
| 6 | р. Ольховка | р. Нижний Тогузак | 27,9 |  | 100 | 50 | 20 |
| 7 | р. Мочаги | р. Караталыаят (лев.156) | 10 | 67,4 | 100 | 50 | 20 |
| 8 | р. Куйсак | р. Зингейка (пр.48) | 19 |  | 100 | 50 | 20 |
| 9 | р. Кисинет | р. Нижний Тогузак | 13,7 |  | 100 | 50 | 20 |
| 10 | р. Аят | р. Караталыаят (лев.145) | 13 | 136 | 100 | 50 | 20 |
| 11 | р. Аленина Отнога | р. Караталыаят (лев.151) | 9,4 |  | 50 | 50 | 20 |

На реках для питьевого и промышленного водоснабжения построены гидротехнические сооружения. На территории поселения есть озера: Безымянное, Байдак.

Характеристика гидротехнических сооружений приведена в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

| Наименование | Река | Местонахождение (км от устья, нас. пункт) | Назначение | Год ввода в эксплуатацию | Площадь водного зеркала при НПУ, км2 | Объем, млн. м3 | Класс капитальности/Техническое состояние ГТС/требует или нет ремонта | Собственник/ эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд на р. Зингейка, б.р Урал | р. Зингейка, | Южная окраина с.Еленинка | Орошение, водопой скота | 1977 | 0,60 | 0,700 | IV/ работоспособное | муниципальная, ответственный-Еленинский с/с |
| Отстойник технологических вод на логу без названия (хозспособ) | Лог без названия (р. Зингейка) | Южная окраина пос. Новокаолиновый |  | Конец 70-х |  | 0,040 | работоспособное | Частная, ГОК «Новокаолино-вый» |

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны реки Зингейка, Караталыаят, Нижний Тогузак, Бахта – 200 м, Кисинет, Ольховка, Куйсак, Мочаги — 100 м, остальных рек, ручьев, озер – 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров.

Гидрогеологические условия

По современной схеме гидрогеологического районирования территория относится к Большеуральскому бассейну подземных вод. Гидрогеологические условия этого бассейна являются типичными для регионов геосинклинального развития. Наибольший практический интерес представляет водоносный комплекс в карбонатных отложениях палеозоя.

Широко используются подземные воды из колодцев и скважин. Дебит воды из скважин Джабык-Карагайского гранитного массива незначителен, а из геологического разлома, простирающегося по меридиану Карталов, скважины глубиной 40 м дают до 30 л/с.

Минерально-сырьевые ресурсы

Район богат полезными ископаемыми. В разные годы проводилась добыча золота и угля, хромита и графита. Кроме того, разведаны месторождения мрамора и гранита, декоративного камня габбро, сырья для производства высококачественного цемента.

На территории проектирования расположены богатейшие месторождения полезных ископаемых. Наиболее важное значение имеют месторождения хромовой руды, каолина, сырья для производства строительных материалов.

Перечень минерально-сырьевых ресурсов распределенного и нераспределенного фонда, расположенных на территории Еленинского сельского поселения, приводится в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3

| № п/п | Участок недр | Полезное ископаемое | Запасы и ресурсы | Предприятие недропользователь или состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Категория | Кол-во | Год утвержд. | Орган |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Верблюжьегорский массив (пр.14,17, 23-26) | Хромовая руда | тыс.т | С2+Р1 | 15,4 | 2000 | ВКЗ | учтены | перспектива |
| 10 | Еленинское м-ние | каолин | тыс.т | А+В+С1 | 1793 | 1994 | ЦКЗ | ОАО Новокаоли-новый ГОК | добыча, 429 |
| 11 | Чекмакульское м-ние | каолин | тыс.т | А+В+С1 | 6416 | 1954 | ГКЗ | Гос.резерв |  |
| 13 | Полтавское м-ние (уч-к 1, залежь III) | каолин | тыс.т | С2 | 1350 | 1960 | НТС | не учтены | перспектива |
| 14 | Полтавское м-ние (уч-к 2, залежи IV, V) | каолин | тыс.т | С2 | 960 | 1960 | НТС | не учтены | перспектива |
| 15 | Полтавское м-ние (уч-к 3, залежь VI) | каолин | тыс.т | С2 | 570 | 1960 | НТС | не учтены | перспектива |
| 16 | Полтавское м-ние (уч-к 4, залежь VII) | каолин | тыс.т | С2 | 1120 | 1960 | НТС | не учтены | перспектива |
| 21 | Акмулинский уч-к (жилы 113-А, 115-А, 116-А, 119-А) | жильный кварц | тыс.т | Р1 | 36,5 | 2000 | НТС | учтены |  |
| 22 | Родниковский уч-к | жильный кварц | тыс. т | Р1+Р2 | 16,6 | 1993 | НТС | учтены |  |
| 23 | Еленинское м-ние мраморов | мраморная крошка | тыс.куб.м | А+В+С1 | 5049 | 2001 | ТКЗ | ООО Елена | добыча, 14 |
| 24 | Еленинское II м-ние мраморов | мраморная крошка | тыс.куб.м | В+С1 | 2193 | 2002 | ТКЗ | ОАО Новокаоли-новый ГОК | добыча, 12 |
| 25 | Еленинское III м-ние мраморов | мраморная крошка | тыс.куб.м | С1+С2 | 2037 | 2006 | ТКЗ | ЗАО Феникс | подготовка |
| 30 | Джабыкское м-ние гранитов (зап. часть) | строительные камни | тыс.куб.м | В | 4012 | 1957 | ТКЗ | ООО ТК Селена | подготовка |
|  | Джабыкское м-ние гранитов (вост. часть) | строительные камни | тыс.куб.м | В+С1 | 14283 | 1957 | ТКЗ | Гос.резерв |  |
| 35 | Запасненское м-ние гранитов | строительные камни | тыс.куб.м | А+В+С1 | 13414 | 1961 | ТКЗ | Гос.резерв |  |
| 36 | Ольховский участок гранитов | строительные камни | тыс.куб.м | С2 | 43606 | 1975 | НТС | не учтены | Перспектива |

Характеристика почв, растительности и животного мира

Согласно физико-географическому районированию территория Еленинского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Почвы — черноземы (76,9%), солонцы (16,8%), малоразвитые (3,2%), а также темно-серые, луговые и глинистые.

Растительность. Залесенность территории низкая, леса располагаются отдельными сравнительно небольшими массивами различной конфигурации среди пахотных и лугопастбищных угодий. Видовой состав соответствует зоне районирования.

Лесные ресурсы представлены сосновыми островными борами и березово-осиновыми колками. В целом климатические условия благоприятны для успешного произрастания древесных пород: сосны, березы, осины.

Земли лесного фонда района имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное и почвозащитное значение, являются местами массового обитания ценных животных и птиц: волки, лисы, сурки, кроты, заяц-русак и др.

Почти все луга и пастбища суходольные. Их видовой состав: ковыль, типчак, эспарцет дикий, тимофеевка луговая и др.

Для территории характерно повышенное разнообразие мозаично расположенных биотопов: залежи, поля, колки, водоемы и водно-болотные угодья и др., что определяет биоразнообразие животного мира.

Животный мир. В Карталинском районе более 60 видов млекопитающих. Самый крупный обитатель карталинских лесов, представитель отряда парнокопытных – лось. Его вес достигает 570 кг. А самый маленький представитель семейства оленьих – косуля. Длина тела до 130 см, а вес около 40 кг. Отряд хищных в районе представляют: волк, горностай, колонок, корсак, купина лесная, ласка, лисица обыкновенная, лисица-корсак, рысь, хорь степной. Самый маленький зверек ласка, достигает длины 28 см, её вес не превышает 100 г. К отряду зайцеобразных относятся заяц-беляк и заяц-русак. В степных просторах много грызунов: различные виды мышей, сурок обыкновенный, суслик, тушканчик, хомяк, крот. В лесах обитают белка обыкновенная, барсуки, ежи.

Богат и разнообразен животный мир района, в котором фауна степи и лесостепи представлена пятью классами позвоночных животных. Это рыбы (в основном, отряд карпообразных и окунеобразных), земноводные (жабы, лягушки, тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы и змеи: ящерица прыткая, ящерица живородящая, уж, гадюка степная, гадюка обыкновенная), птицы (серые журавли, серые цапли, орлы, коршуны, глухари, тетерева, серые куропатки и другие).

В водоемах Карталинского района имеется рыба, из промысловых следует отметить карася, плотву, (чебака), имеется карп, лещ, окунь. Прекрасным обиталищем для разнообразных рыб стали многие искусственные водоемы, пруды.

Широко представлены в зоне различные насекомые. Многие из них, такие как зерновая совка, сибирская кобылка, саранча наносят большой вред урожаю.

Такие насекомые, как пчелы, шмели играют роль опылителей растений, медоносная пчела дает человеку такие ценные продукты, как мед и воск.

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности человека на рассматриваемой территории, можно говорить, что животный и растительный мир в той или иной степени адаптировался к деятельности человека. Фактор беспокойства, создаваемый транспортом, является причиной отсутствия на прилегающей территории крупных диких млекопитающих.

Особо охраняемые природные территории,

объекты культурного наследия и археологии

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

Для выхода из экологического кризис в числе важнейших задач восстановления природной среды принадлежит особо охраняемым природным территориям. Перечень ООПТ приведен в таблице 3.2.4

Таблица 3.2.4

| № п/п | Название, категория | Площадь ООПТ, тыс. гектаров | Площадь охранных зон, тыс. га | Год образования | Реквизиты, определяющие правовой статус ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анненский государственный природный биологический заказник Челябинской области | 40,441139 |  | 1967 | постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г. N 9-П |
|  | в том числе: | Нагайбакский муниципальный район - 0,943331, |  |  |  |
|  |  | Карталинский муниципальный район - 39,497808 |  |  |  |
| 2. | Джабык - Карагайский бор, памятник природы | 60,1388 |  | 1969 | постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.02.2010 г. N 2144, постановление Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г. N 122-П |

Карталинский район — один из ярких центров культурного наследия России. Район располагает всеми данными для развития отечественного и международного туризма, что позволяет видеть в нем серьезный экономический потенциал области и района.

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Еленинского сельского поселения

Таблица 3.2.5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка* | Вид объекта культурного наследия | Адрес, местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одиночный курган Еленинский 1 | эпоха бронзы | памятник | на коренном левом берегу р. Зингейка |

* — сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий.

Перечень объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Еленинского сельского поселения

Таблица 3.2.6

| № п/п | Сведения о присвоении объекту культурного наследия регистрационного номера | Наименование объекта культурного наследия | Датировка* | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия | Вид объекта культурного наследия | Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | номер не присвоен | Система-могильник курганный-1 | эпоха бронзы - ранний железный век - Средние века | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1,2 км севернее-северо-восточнее ст. Система, левый берег р. Караталы |
| 2 | номер не присвоен | Система-могильник курганный-2 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1,8 км севернее-северо-восточнее ст. Система, левый берег р. Караталы |
| 3 | номер не присвоен | Система-могильник курганный-6 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1,5 км сееро-западнее ст. Система, левый берег р. Караталы |
| 4 | номер не присвоен | Система-поселение-7 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1,2 км северо-западнее ст. Система, левый берег р. Караталы |
| 5 | номер не присвоен | Система-менгир-8 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1,2 км северо-западнее ст. Система, левый берег р. Караталы |
| 6 | номер не присвоен | Анненское-могильник курганный-13 | ранний железный век (?) | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1 км юго-западнее ст. Анненск, правый берег р. Караталы |
| 7 | номер не присвоен | Анненское-могильник курганный-14 | ранний железный век | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1,4 км юго-западнее ст. Анненск, правый берег р. Караталы |
| 8 | номер не присвоен | Анненское-могильник курганный-15 | ранний железный век | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 2 км юго-западнее ст. Анненск, правый берег р. Караталы |
| 9 | номер не присвоен | Анненское-могильник курганный-16 | ранний железный век | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 5 км западнее юго-западнее ст. Анненск, правый берег р. Караталы |
| 10 | номер не присвоен | Анненское-могильник курганный-17 | ранний железный век | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 5,5 км западнее юго-западнее ст. Анненск, правый берег р. Караталы |
| 11 | номер не присвоен | Анненское-могильник курганный-18 | ранний железный век (?) | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 5 км западнее юго-западнее ст. Анненск, правый берег р. Караталы |

* — сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий.

3.3 ТЕРРИТОРИЯ

Территория Еленинского сельского поселения составляет 122475,7 га, в том числе, застроенная — 1007,9 га (0,8 %) и не застроенные пространства — 121467,8 га (99,2 %).

По обмерам электронной карты проекта «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:15000 состав земель в границах поселения: земли населенных пунктов — 1007,9 га (0,8 %), производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры – 1078,4 (0,9 %), сельскохозяйственного использования — 21392,7  га (17,5 %), лесного фонда – 2954,5 (2,4%), особо охраняемых природных территорий -  96036,8 (78,4 %), специального назначения – 5,4 га.

Анализ осовремененного использования территории свидетельствует о наличие значительных площадей лесных массивов государственного лесного фонда, большая часть которых расположена на особо охраняемых природных территориях Анненский государственный природный биологический заказник и «Джабык – Карагайский бор».

Размещение нового жилищного строительства предусматривается преимущественно на свободных наиболее благоприятных территориях как в существующих границах, так и за границами населенных пунктов.

3.4 НАСЕЛЕНИЕ

Существующее положение

По данным администрации численность населения Еленинского сельского поселения на 1 января 2018 года составила 3694  чел., в том числе: п. Джабык — 691 чел., с. Еленинка — 941 чел., п. Запасное — 318 чел., с. Кизилчилик — 208 чел., д. Михайловка– 209 чел., п. Новокаолиновый – 1324 чел., п. Сезонное – 3 чел.

Динамика численности населения Еленинского сельского поселения в период с 2010 по 2018 гг. представлена на рисунке 1:

Рис. 1

Анализ возрастной структуры населения (рис. 2) показал, что на долю лиц трудоспособного возраста (41,3%) приходится 58,7% лиц моложе или старше трудоспособного населения. Такое соотношение не является оптимальным и свидетельствует о том, что демографическая нагрузка на трудоспособное население находится на экономическом переделе. Оценка удельного веса лиц в возрасте от 60 лет и старше показала, что уровень демографической старости населения поселения оценивается как очень высокий – 41,4 % (более 18%).

Рис. 2

Проектные предложения

Численность населения Еленинского сельского поселения в период с 2012 по 2018 год сократилась (рис.1) на 226 человек (5,8%) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, что обусловлено отрицательной динамикой естественного прироста населения. Динамика миграционных процессов тоже носит отрицательных характер. Происходит сокращение численности постоянного населения, тенденция преобладания числа умерших над родившимися, наблюдаются так называемые «демографические угрозы»: рост коэффициента старения населения, снижение численности детей, женщин фертильного возраста и лиц трудоспособного возраста.

На основании проведенного анализа в перспективе не удастся избежать сокращения населения, помимо основных факторов роста (рождаемости, смертности и миграции) значительный вклад в изменение численности населения будет вносить ее возрастной состав, тот отрицательный потенциал, который накоплен в возрастной (выше трудоспособного возраста) структуре населения.

На основе проведенного демографического анализа, с учетом разработанных ранее документов, носящих прогнозный характер, настоящим проектом предусматривается, что численность населения Еленинского сельского поселения в среднесрочной перспективе сократится и составит 3,06 тыс. чел., в том числе по населенным пунктам: п. Джабык — 0,5 тыс. чел., с. Еленинка — 0,8 тыс. чел., п. Запасное — 0,25 тыс. чел., с. Кизилчилик — 0,158 тыс. чел., д. Михайловка– 0,15 тыс. чел., п. Новокаолиновый – 1,2 тыс. чел., п. Сезонное – 2 чел.

3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с действующим законодательством устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления грунтовыми водами, территории подтопления-затопления в случае прорыва плотин, территории в зоне радиоактивного загрязнения, нарушенные, заболоченные);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и областного значения);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны питьевых источников;

- территории залегания полезных ископаемых;

- территории особо охраняемых природных объектов, их охранные зоны.

Указанные зоны с особыми условиями использования территории приведены на картах «Генеральный план (внесение изменений) Еленинское сельское поселение. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:25000, а также режимы использования этих зон приведены в таблице 3.5.1.

Размещение жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах;

- в зонах залегания полезных ископаемых;

- в прибрежной защитной полосе водных объектов;

- в зоне радиоактивного загрязнения;

- на территории особо охраняемых природных объектов;

- на территории лесопарковых зон, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов.

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222.

Режимы использования зон с особыми условиями на территории Еленинского сельского поселения

Таблица 3.5.1

| Наименование зоны | Документ | Границы зон | Режимы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запрещается | Допускается |
| 1. Зоны охраны объектов культурного наследия | ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» СП 42.13330.2011 Градостроительство | Границы зон охраны памятников, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее: до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложного рельефа - 100 м; на плоском рельефе — 50 м; до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) — 15 м; до других подземных инженерных сетей — 5 м. | В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. | В границах территории объекта культурного наследия: работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр; ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях; проведение археологических полевых работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам; проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения требований ФЗ; изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия; строительные и иные работы на земельном участке, связанном с участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия; земли подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы. |
| 2. Защитная зона объектов культурного наследия |  | для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, - 200 м; для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля; для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, - 250 метров. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах (вне границ) населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м (300 м) от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. | Строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов |  |
| 3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м | Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). |  |
| 4. Охранная зона железных дорог | СП 42.13330.2001 п. 8,20, Приказ от 06.08.2008 г. № 126 Минтранс РФ «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» | Ширина охранной зоны: не менее 500 м — в пустынных и полупустынных районах; не менее 100 м — в остальных районах. Земельные участки, расположенные вдоль полосы отвода, могут быть включены в границы охранной зоны железных дорог в случае прохождения железнодорожных путей: а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и др. опасным геологическим воздействиям; б) в районах подвижных песков; в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в т.ч. по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов; г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей. | а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; б) распашка земель; в) выпас скота; г) выпуск поверхностных и хозяйственно бытовых вод. | В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. |
| 5. Придорожные полосы автомобильных дорог | СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ФЗ «Об автомобильных дорогах от 18.10.2007 г. СП 34.13330.2012 | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий; 2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий; 3) 20 м — для автомобильных дорог V категории; 4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек; 5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек. | Строительство капитальных сооружений за исключением объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного сервиса). | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. |
| 6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992, СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85*, СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 СП 86.13330.2014, Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)) (с изм. № 1, 2) СП от 18.02.2014 № 86.13330.2014 Применяется с 01.06.2014 взамен СП 86.13330.2012 | Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...) Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4. | В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести их повреждению. |  |
| 7. Охранная зона линий и сооружений связи | ЛЭП Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м | Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). |  |
| 8. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | ФЗ РФ от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | Анненский государственный природный биологический заказник Челябинской области Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006. № 9-П | На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного населения, проживающего на территории Заказника (сенокошение ручным методом). На территории Заказника запрещается: 1) промысловая и любительская охота; 2) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества; (В ред. Постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 г. N 159-п) 2-1) ведение строительства, не связанного с функционированием Заказника; (Доп. – Пост. Правительства Челябинской области от 20.03.2013 г. N 86-П) 3) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования; (В ред. Постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 г. N 159-п) 4) изыскательские, взрывные, буровые работы, добыча полезных ископаемых за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения; (В ред. Постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 г. N 159-п) 5) проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выявленных по результатам лесопатологического мониторинга, а также прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, прокладка просек) противопожарного обустройства лесов противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос); (В ред. Постановления Правительства Челябинской области от 20.03.2013 г. N 86-П) 6) нарушение мест обитания объектов животного мира, причинение беспокойства объектам животного мира; 6-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Министерством порадиационной и экологической безопасности Челябинской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", областным государственным учреждением "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области". Допускается проезд механических транспортных средств землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в границах Заказника; (Дополнен – Постановление Правительства Челябинской области от 15.09.2010 г. N 159-п) 7) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест; весенние палы, за исключением весенних плановых отжигов, проводимых уполномоченным органом государственной власти в сфере лесных отношений; 8) загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство снегосвалок; 9) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов роста растений, токсичных для объектов животного мира, за исключением полей сельскохозяйственных организаций; 10) повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов; 11) иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению объектов животного мира и среды их обитания. (В редакции Постановления Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. N 224-П); | На территории Заказника при участии областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" и по согласованию с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области допускаются следующие виды использования территории: 1) регулирование численности отдельных объектов животного мира, отлов для переселения и гибридизации при наличии разрешений соответствующих специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды; 2) пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях при наличии разрешений соответствующих специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды; 3) проведение плановых биотехнических мероприятий. (В редакции Постановления Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. N 224-П) На территории Заказника реконструкция линейных сооружений допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы по обосновывающей проектной документации. (В редакции Постановления Правительства Челябинской области от 20.03.2013 г. N 86-П) |
|  |  | Джабык - Карагайский бор, памятник природы Постановление Правительства Челябинской области от 08.04.2010 № 122-П | В границах памятника природы запрещается: 1) предоставление новых земельных и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества; 2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования; 3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрицательно влияющих на изменения природных характеристик памятника природы Джабык-Карагайский бор; 4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых; 5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование; 6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев связанных с защитой леса; 7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных станций, моечных транспортных средств; 8) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов; 10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы; 11) повреждение, информационных знаков и аншлагов; 12) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов; 13) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова; 14) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством; 15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству памятника природы Джабык-Карагайский бор в естественном состоянии. 14. Запрещается включение водных объектов, асположенных на территории Джабык-Карагайского бора, в перечень рыбопромысловых участков. | На территории памятника природы Джабык-Карагайский бор строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного настоящим Положением, допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Использование памятника природы Джабык-Карагайский бор допускается в следующих целях: 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 3) рекреационные (транзитные прогулки); 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и другие). |
| 9. Водоохранная (рыбоохранная) зона | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 N 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» (с изменениями на 20 января 2016 года | Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до 10 км - в размере 50 м; 2) от 10 до 50 км - в размере 100 м; 3) от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии. Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной. Ширина рыбоохранных зон магистральных или межхозяйственных каналов совпадает по ширине с полосами отводов таких каналов. Рыбоохранные зоны для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м. Ширина рыбоохранных зон прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами и морями, составляет 50 м. | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"); распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, как-то: 1)централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в т. ч. дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. Применение приемников из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи. |
| 10. Прибрежная защитная полоса | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет: 30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега, 40 м для имеющего уклон берега до трех градусов, 50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. | Наряду с ограничениями для водоохранных зон: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| 11. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III | I пояс Подземных вод: на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод; на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. | Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч.: прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе. Все работы, в т. ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром ГСЭН лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. |
|  |  | II, III пояс Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности). Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%. Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса. | Подземных: закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Поверхностных: отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; расположение стойбищ и выпаса скота, другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, кроме рубок ухода и санитарных рубок леса. | Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. |
| 12. Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII СП 42.13330.2001 п. 8.20, 8.21 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений | Размер санитарно-защитной зоны составляет: для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м; для промышленных объектов и производств II класса — 500 м; для промышленных объектов и производств III класса — 300 м; для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м; для промышленных объектов и производств V класса — 50 м/ Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50м. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимать не менее: до жилой застройки — 100 м, садово-дачной застройки — 50 м, для дорог IV категории — соответственно 50 и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. | Размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | Размещать: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. |
| 13. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства; | СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». | Границы СЗЗ (санитарно защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия). Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения. Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО. Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" | СЗЗ и ЗОЗ не могут: использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. |  |
| 14. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85* п.3.16. Табл. 4* СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 | Газопроводы: I кл.: D усл. ≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл. ≤300 — 75 м от оси 300-600 — 25 м Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы: IV кл, D усл. ≤300 — 75 м III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м Расстояния от КС и ГРС: Класс газопровода: I кл.: D усл. ≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл. ≤300 — 75 м от оси ≥300 — 25 м от НПС: Категория НПС: III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м | Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до: Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидро- электростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни |  |
| 15. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170» | Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений). Решение об установлении охранной зоны пункта, утверждающее местоположение ее границ, принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения пункта (далее - территориальные органы). Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат. Границы охранных зон пунктов устанавливаются с точностью определения координат соответствующих пунктов. | В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно: а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов; б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов; г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов. Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ: а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты; б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты. | В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков. |

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

На карте (схеме) границ зон с особыми условиями использования территории зоны показаны в соответствии с масштабом.

Дополнительные зоны с особыми условиями использования территорий и режимы использования

Таблица 3.5.2

| Наименование зоны | Документ | Границы зон | Режимы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запрещается | Допускается |
| 1. Месторождения минерально-сырьевых ресурсов | «О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ, с изм. на 03.07.2016 г. ст. 6, 8, 23, 25 | Территория месторождения | 1) самовольное пользование недрами; 2) загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении отходов I-V классов опасности, сбросе сточных вод, размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд; 3) самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 4) размещение отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения. | 1) осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых в порядке, установленном соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 2) осуществлять добычу подземных вод в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр. 3) соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование; 4) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр; 5) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 6) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 7) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 8) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. |

3.6 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:

- развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах;

- территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие природного комплекса (парков, скверов, бульваров, набережных и т. д.);

- развитие туристской инфраструктуры, рекреационных объектов;

- осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенных пунктов, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, рекультивации нарушенных территорий.

3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Планировочная структура сельского поселения

Существующее положение

Еленинское сельское поселение находится в северо-западной части территории Карталинского муниципального района на расстоянии 12 км от административного центра района города Карталы. Ближайшие сельские поселения, граничащие с Еленинским сельским поселением: на северо-востоке Великопетровское, на востоке Анненское, на юге Неплюевское и Снежненское. На севере сельское поселение имеет границу с Нагайбакским муниципальным районом, на западе с Кизильским и Агаповским районами. 	В составе Еленинского сельского поселения 7 населенных пунктов: п. Новокаолиновый, с. Кизилчилик, д. Михайловка, п. жд. ст. Джабык, п. жд. ст. Запасное, п. оп. Сезонное Административным центром поселения является село Еленинка.

Главные оси урбанизированного каркаса формируют транспортные магистрали: автодороги регионального или межмуниципального значения и железная дорога общего пользования.

Природно-экологический каркас поселения представлен памятником природы Джабык-Карагайским бором, Анненским государственным природным биологическим заказником, а также живописными долинами рек Караталы, Зингейка, Петровская, Ольховка, Аят, с притоками, прудами, оврагами, крутыми и пологими склонами берегов.

Проектные предложения

В целях устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также учитывая решения ранее выполненной Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района проектом предусматривается:

- Рациональное использование территории сельского поселения с четким функциональным зонированием его элементов и обеспечение их взаимосвязи.

- Развитие села Еленинка в северо-западном и южном направлениях. Организация новых жилых и общественно-деловых территорий на левом берегу пруда. Размещение новых производственных территорий на севере села. Расширение территорий сельскохозяйственного использования в соответствии с ранее разработанным генеральным планом поселения. Расширение кладбища. Выделение общественно-деловых зон для развития социальной инфраструктуры и предпринимательства.

- Исключение из границ п. Новокаолиновый территорий Новокаолиновского ГОКа и участков сельскохозяйственного назначения. Развитие жилых территорий на северо-западе населенного пункта. Выделение общественно-деловых зон для развития социальной инфраструктуры и предпринимательства.

- Расширение границ с. Кизилчилик в восточном направлении для развития жилой застройки. Расширение в северном направлении до границы минимально допустимого расстояния от магистрального газопровода, для размещения производственных территорий. Организация рекреационных пространств вдоль реки Сухая. Развитие общественно-деловых территорий в центральной части села.

- Сохранение д. Михайловка в существующих границах. Развитие населенного пункта в соответствие с ранее разработанным генеральным планом поселения.

- Развитие п. оп. Сезонное как перспективной рекреационной территории.

- Расширение границ п. жд.ст Джабык в северо-восточном направлении. Создание на месте бывшего щебеночного карьера рекреационной территории. Выделение общественно-деловых зон для развития социальной инфраструктуры и предпринимательства. Исключение из границ населенного пункта участков государственного лесного фонда. Развитие жилой застройки на свободных территориях.

- Уточнение границ п. жд.ст. Запасное по границам Джабык-Карагайского бора. Выделение общественно-деловых зон для развития социальной инфраструктуры и предпринимательства. Организация рекреационных зон.

- Обеспечение доступности центров обслуживания населения путем строительства и реконструкции улиц и дорог, их озеленение и благоустройство.

- Строительство в обход населенных пунктов Джабык, Кизилчилик и Михайловка участков автодорог местного значения с целью ликвидации движения транзитного легкового и грузового транспорта через жилые территории.

- Благоустройство прибрежных территорий и набережных в районе жилой застройки.

- Организация новых производственных территорий на Еленинском месторождении мраморной крошки.

- Расширение территорий кладбищ у села Кизилчилик, д. Михайловка, п. Новокаолиновый и п. жд. ст. Запасное.

3.8 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс - совокупность природных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Территория Еленинского сельского поселения обладает уникальными природными ресурсами. В ней очень ярко выражены черты лесостепной местности. Почти 80% территории поселения занимают особо-охраняемые природные территории.

Джабык-Карагайский бор. Ботанический памятник природы. Самый большой лесной массив, расположен в центральной части поселения. Островной бор произрастает на россыпях и выходах гранитов, представляет собой реликтовые остатки древних лесных массивов. Площадь бора 96 тыс. га, из них покрыто лесом - 55,8 тыс. га. Бор входит в состав лесного фонда Анненского лесхоза. Значительный урон нанесли пожары 1975 года. Сгорел весь центр бора - 17 тысяч га. К сожалению, выгорел очень тонкий плодородный слой почвы, кроме того, очень сказывается отсутствие влаги: дожди очень редки, а ручьи и родники пересохли. Сегодня в бору ведутся восстановительные работы: лесхоз высаживает хвойные культуры. В бору берут начало несколько рек. Животный мир представлен десятками видов зверей и птиц. Бор имеет важное водоохранное, средозащитное, рекреационное и историческое значение. Нагрузка на «Джабык –Карагайский бор» превышает допустимые нагрузки, что неуклонно ведет к его вымиранию. Этот процесс резко обостряется под воздействием лесных пожаров, из-за крайне безответственного поведения людей в лесу. 	Ежегодно происходят лесные пожары, как правило, гибнут ценные породы леса (сосна). В период 2001-2005г. создано 1408 га лесных культур. В это же период списано по актам 655 га лесных культур, переведено в покрытую лесом площадь 753 га.

Основная причина гибели лесных культур – маленькая глубина почвенного горизонта, недостаток влаги. Так же причиной гибели лесных культур является бессистемный выпас скота, самовольная порубка молодняка в предновогодний период. Древесина отпускается как предприятиям, так и частным лицам. Как правило, неликвидная древесина спросом не пользуется и остается в лесу, что является источником распространения болезней и вредителей леса на больших площадях. В результате чего ежегодно требуются большие затраты по обработке леса от вредителей. В настоящее время Анненский лесхоз из - за трудного финансового положения не может должным образом заниматься как охраной леса, так и расчисткой неликвидных горельников. На сегодняшний день на территории Анненского лесхоза числится 54 га неликвидных горельников.

На территории Еленинского сельского поселения располагается Анненский государственный природный биологический заказник Челябинской области. Занимает площадь 36,2 тыс. га., в том числе лесные 29,7 тыс. га, полевые 6,5 тыс. га. Он организован на базе охотничьего заказника постановлением Правительства Челябинской области от 25 января 2006 года.

Основными задачами особо охраняемых природных территорий являются:

- сохранение, воспроизводство и восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов животного мира;

- обеспечение устойчивого состояния среды обитания охраняемых видов животного мира;

- организация и проведение научных исследований по биологии охраняемых видов, обитающих на территории заказника;

- экологическое образование и просвещение населения. На территории заказника запрещается промысловая и любительская охота, предоставление земельных участков под застройку, для коллективного садоводства и огородничества.

Западная и юго-западная часть представляет собой степную равнину, пересекаемую реками Куйсак, Зингейка и Сухая. Для ландшафтов территории сельского поселения характерным является простор и открытость пространств и перспектив. Наиболее живописными территориями в ландшафтном отношении являются пойменные участки рек, благодаря таким факторам как: извилистость реки, сочетание обрывистых и пологих берегов, многообразие растительности. Небольшие лесные колки, представленные березами и осинами, располагаются среди пахотных и лугопастбищных угодий.

Комплексный подход, проектирование единой системы элементов природной среды, четкое понимание того, что зеленые насаждения общего использования в населенных пунктах являются элементами структуры природного комплекса территории в целом, позволит создать непрерывную систему озелененных пространств, что является фактором сохранения жизнеспособности всей экологической системы, ее непрерывности.

3.9 РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Существующее положение

В настоящее время жилой застройкой на территории поселения занято 506,1 га, размещено на этой территории 74,8 тыс. м2 общей площади.

В застройке преобладают одноэтажные жилые дома усадебного типа.

Данные по объему ветхого и аварийного фонда на территории поселения предоставлены не были.

Средняя обеспеченность общей площадью жилых домов – 19,96 м2 на 1 человека.

Анализ современного состояния жилой застройки свидетельствует об использовании жилых территорий в пределах, близких к нормативному.

Проектные предложения

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения поселения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки площадок в границах территории населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

- преобразования существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов, со сносом 1-этажного амортизированного жилого фонда;

- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки (2-этажных блокированных домов с приквартирными участками не менее 400 м2; 1-2-этажных домов усадебного типа с площадью земельных участков до 0,2 га на дом, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности);

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов в пределах существующих земельных участков).

На основании вышеизложенного генеральным планом планируется следующее преобразование, развитие жилых территории населенных пунктов поселения за счет:

- увеличения территории застройки индивидуальными жилыми домами с 506,1 до 657,3 га (на 151,2 га);

- трансформации территории малоэтажной застройки за счет сноса амортизированного жилого фонда по мере перехода его в ветхо-аварийное состояние.

Параметры жилых территорий определены исходя из условий, что за расчетный срок генплана составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 33,2 тыс. м2 общей площади (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом и общей площадью не менее 32,1 м2 на человека);

- структура жилищного строительства: 100 % – индивидуальные жилые дома.

Движение жилого фонда за расчетный период и динамика численности населения

Таблица 3.9.1

| Наименование | Население, чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Объемы нового строительства | Итого на расчетный срок |
|  | исходный год | расчетный срок |  |  |  |
| п. Джабык | 691 | 600 | 13,8 | 7,2 | 21,0 |
| с. Еленинка | 941 | 900 | 18,8 | 8,2 | 27,0 |
| п. Запасное | 318 | 250 | 6,3 | 2,0 | 8,3 |
| с. Кизилчилик | 208 | 150 | 4,1 | 4,1 | 8,2 |
| д. Михайловка | 209 | 150 | 4,2 | 2,8 | 7,0 |
| п. Новокаолиновый | 1324 | 1300 | 27,5 | 8,5 | 36,0 |
| п. Сезонное | 3 | 10 | 0,06 | 0,4 | 0,5 |
| Итого: | 3694 | 3360 | 74,8 | 33,2 | 108,0 |

Вывод. Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселения в 1,4 раза, с 74,8 до 108,0 тыс. м2 общей площади;

- развитие территорий жилых кварталов, микрорайонов в 1,3 раза, с 510,6 до 643,2 га;

- повышение жилищной обеспеченности населения в 1,6 раза, с 19,96 до 32,1 м2 на человека;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья;

- вовлечение в оборот земельных участков с целью строительства жилья эконом-класса;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Обоснование границ населенных пунктов

Село Еленинка

Существующая граница поставлена на кадастровый учет (№1178664 от 16.04.2013).

Проектом предлагается:

- На севере – исключаются участки леса из земель государственного лесного фонда;

- На северо-востоке- включаются территории до охранной зоны в/в ЛЭП 110 кВ для размещения жилой застройки;

- На востоке- граница населенного пункта устанавливается по границе участка с кадастровым номером 74:08:5602002:1, далее вдоль отвода автодороги регионального значения;

- На западе и юго-западе- включаются территории для размещения объекта местного значения сельского поселения- главной улицы;

- На юге – включаются территории для размещения жилой застройки.

Поселок Новокаолиновый

Предполагаемая существующая граница населенного пункта установлена по проектной границе из ранее утвержденного генерального плана Еленинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения №50 от 20.12.2012.

Проектом предлагается:

- На юге- граница населенного пункта устанавливается по границе участка с кадастровым номером 74:08:5602003:229;

- На западе- граница населенного пункта устанавливается по границе участка автомобильной дороги регионального значения и по границе участка с кадастровым номером 74:08:0000000:165;

- На севере- расширение границы за счет территорий, не поставленных на государственный кадастровый учет;

- На северо-западе и западе-по границе Новокаолинового ГОКа (участки с кадастровыми номерами 74:08:5602003:290, 74:08:5602003:291, 74:08:5602003:225, 74:08:5602003:227).

Поселок железнодорожная станция Джабык

Предполагаемая существующая граница населенного пункта установлена по проектной границе из ранее утвержденного генерального плана Еленинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения №50 от 20.12.2012.

Проектом предлагается:

- На севере- граница населенного пункта устанавливается по границе лесного фонда;

- На востоке- по границе особо-охраняемой природной территории- Памятник природы Челябинской области «Джабык-Карагайский бор»;

- На юго-востоке- по границам исключаемых из границ населенного пунтка участкам лесного фонда и железнодорожного транспорта;

- На юге и западе - по границе особо-охраняемой природной территории- Памятник природы Челябинской области «Джабык-Карагайский бор» и по границе лесного фонда;

- На северо-западе-по границам исключаемых из границ населенного пункта участков железной дороги с кадастровыми номерами 74:08:5701005:2, 74:08:5602001:2.

Поселок железнодорожная станция Запасное

Предполагаемая существующая граница населенного пункта установлена по проектной границе из ранее утвержденного генерального плана Еленинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения №50 от 20.12.2012.

Проектом предлагается:

- На севере- по границе особо-охраняемой природной территории- Памятник природы Челябинской области «Джабык-Карагайский бор»;

- На северо-востоке- по границе участка сельскохозяйственных земель с кадастровым номером 74:08:5701004:22;

- На востоке-по границам исключаемых из границ населенного пункта участков железной дороги с кадастровыми номерами 74:08:5701004:2, 74:08:5602003:4;

- На юге и западе- по границе особо-охраняемой природной территории- Памятник природы Челябинской области «Джабык-Карагайский бор»;

- На северо-западе- по границам исключаемых из границ населенного пункта участков железной дороги с кадастровыми номерами 74:08:5701004:2, 74:08:5602003:4.

Село Кизилчилик

Предполагаемая существующая граница населенного пункта установлена по проектной границе из ранее утвержденного генерального плана Еленинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения №50 от 20.12.2012.

Проектом предлагается:

- На севере- в целях создания производственных территорий, расширение границы зоны минимально-допустимого расстояния от магистрального газопровода;

- На юге-корректировка границы в целях исключения пересечения границы населенного пункта с участками автодороги регионального значения.

Деревня Михайловка

Предполагаемая существующая граница населенного пункта установлена по проектной границе из ранее утвержденного генерального плана Еленинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения №50 от 20.12.2012.

Проектом предлагается:

- На юге- по границе участка лесного фонда.

Поселок остановочный пункт Сезонное

Предполагаемая существующая граница населенного пункта установлена по проектной границе из ранее утвержденного генерального плана Еленинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения №50 от 20.12.2012.

Проектом предлагается:

- На западе, севере и востоке- по границе особо-охраняемой природной территории- Памятник природы Челябинской области «Джабык-Карагайский бор»

- На юге-исключение из границ участков земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и участков железной дороги и установление границы по участкам с кадастровыми номерами 74:08:5701005:2, 74:08:3401001:3.

3.10 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Существующее положение

По данным администрации Еленинского сельского поселения сеть учреждений социально-гарантированного уровня наиболее развита в населенных пунктах с. Еленинка, п. Новокаолиновый, п. Джабык, п.жд.ст. Запасное. В остальных населенных пунктах сеть учреждений социально-гарантированного уровня представлена достаточно слабо.

Наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в поселении функционируют учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта, предприятия торговли, питания, бытового обслуживания и т. д. (см. таблицу 3.10.1).

В целом по поселению отмечается дефицит образовательных учреждений, предприятий питания, учреждений здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

Проектные предложения

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов поселения предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы);

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

По данным администрации Еленинского сельского поселения сеть системы образования представлена 3 общеобразовательными учреждениями на 620 мест, которые посещают 405 учеников. Сеть учреждений дошкольного образования представлена Муниципальным дошкольным образовательное учреждение «Детский сад поселка Новокаолиновый» и его филиалами, общая емкость которых составляет 200 мест, фактически посещают – 185 детей.   В населенных пунктах: Джабык, Кизилчилик, Михайловка, Сезонное учреждения образования отсутствуют.

Большинство образовательных учреждений находится в удовлетворительном состоянии.

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет реконструкции, капитального ремонта и нового строительства общеобразовательных учреждений, а именно:

- строительства детского сада на 55 мест в квартале новой жилой застройки в центральной части п. Новокаолиновый;

- организации дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда в населенных пунктах с. Кизилчилик и с. Михайловка в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года);

- организации подвоза детей из населенных пунктов п. Запасное. С. Михайловка, с. Кизилчилик в общеобразовательные учреждения с. Еленинка и п. Новокаолиновый;

- реконструкция образовательных учреждений в населенных пунктах с. Еленинка, п. Новокаолиновый, п. Джабык, п. Запасное;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих образовательных учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Еленинском сельском поселении в сфере здравоохранения функционируют: фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах п. Джабык, с. Еленинка, п. Запасное, с. Кизилчилик, с. Михайловка, п. Новокаолиновый. В п. Новокаолиновый расположена Участковая больница на 8 коек и станция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. Учреждения здравоохранения, в основном, находятся в удовлетворительном состоянии.

Объекты регионального значения в сфере здравоохранения не запланированы (не предусмотрены к реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования.

Настоящим проектом предусматривается дальнейшее укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений поселения за счет текущего и капитальных ремонтов, технического перевооружения существующих учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Сеть учреждений физической культуры и спорта поселения представлена спортивными залами в домах культуры с. Еленинка и п. Новокаолиновый, общая площадь залов составляет 328,9 м2 площади пола.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, в том числе:

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;

- строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в общественно-деловых зонах населенных пунктов: п. Новокаолиновый, с. Еленинка п. Джабык;

- реконструкции спортивного зала в п. Джабык6;

- установки хоккейной коробки в п. Джабык и футбольного поля в п. Запасное;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Учреждения культуры и искусства в поселении представлены: домами культуры в с. Еленинка и п. Новокаолиновый, клубными учреждениями в с. Кизилчилик, д. Михайловка, п. Джабык, п. Запасное, библиотечными учреждениями в с. Еленинка (в ДК и в СОШ), п. Новокаолиновый (в ДК и СОШ), с. Кизилчилик, д. Михайловка, п. Джабык, п. Запасное.

Все учреждения культуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, а именно:

- размещения учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания в общественно-деловых зонах населенных пунктов поселения;

- текущий и капитальный ремонт, техническое перевооружение существующих учреждений.

КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРА

За последние годы происходит развитие сферы деловых услуг – финансово-банковская деятельность, операции с недвижимостью; развитие сферы торговли, малого бизнеса, предпринимательства, расширение информационных услуг и т. д.

Существующие предприятия коммерческо-деловой сферы предоставлены предприятиями торговли на 834 м2 торговой площади, общественного питания на 85 мест в населенных пунктах с. Еленинка и п. Новокаолиновый. Данные по предприятиям бытового обслуживания предоставлены не были.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения, а именно:

- размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридических, бухгалтерских, аудиторских, услуг по финансовым, налоговым и т.д. вопросам) в общественно-деловых центрах населенных пунктов;

- строительства офисов, объектов малого бизнеса, отделений банков, связи и т.д.;

- развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания – в составе многофункциональных комплексов, в центрах досуга населения;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности.

ПРЕДПРИЯТИЯ КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В системе жилищно-коммунального обслуживания поселения функционирует пожарное депо на 2 машины в административном центре поселения.

Действующие кладбища расположены возле населенных пунктов:

В сфере коммунального обслуживания населения генеральным планом предусматривается:

- территория для расширения существующих кладбищ населенных пунктов с. Кизилчилик, п. Новокаолиновый, с. Михайловка, с. Еленинка. п. Запасный, всего предусматривается порядка 6,3 га.

- Территория, для размещения производственно-технической базы эксплуатации жилищного фонда.

Генеральным планом предусматривается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения в территориальных зонах, площадь которых позволяет обеспечить нормативные размеры земельных участков данных объектов согласно МНГП и показателям СНиП 2.07.01-89*, включая детские школьные и дошкольные учреждения, площадь которых необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования при разработке документации по планировке территории.

Таблица 3.10.1

| Наименование (рекомендуемая обеспеченность на 1 тыс. жителей, ед. изм.) | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | п. Джабык | с. Еленинка | п. Запасное | с. Кизилчилик | д. Михайловка | п. Новокаолиновый | п. Сезонное |
| 1. Учреждения образования |
| 1.1 Дошкольное образовательное учреждение (60 мест) - существующее (проект\фактически посещают) | Филиал муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад поселка Новокаолиновый» «Детский сад поселка Джабык» 49\33 | Филиал муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад поселка Новокаолиновый» «Детский сад села Еленинка» 78\64 | Филиал муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад поселка Новокаолиновый» «Детский сад поселка Запасное» 18\9 | - | - | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад поселка Новокаолиновый» «Детский сад поселка Новокаолиновый» 55\79 | - |
| - требуется по нормативу | 36 | 54 | 15 | 9 | 9 | 78 | - |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - | Организации дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года). | Дошкольное учреждение на 55 мест | - |
| 1.2 Общеобразовательная школа (120 мест) - существующее (проект\фактически посещают) | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа» - «Джабыкская основная общеобразовательная школа» 100\64 | Муниципальное общеобразовательное учреждения «Еленинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Григорьевича Зайцева 320\183 | - | - | - | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа» 200\158 | - |
| - требуется по нормативу | 72 | 108 | 30 | 18 | 18 | 156 | - |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | Организация подвоза учащихся в общеобразовательные учреждения населенных пунктов с. Еленинка, п. Новокаолиновый. | - | - |
| 1.3 Внешкольные учреждения (10% от общего числа школьников, мест) - требуется по нормативу | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| - новое строительство на расчетный срок | Организация внешкольной деятельности при клубах и общеобразовательных учреждениях |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 2.1 Амбулатории, ФАП* (по заданию органов здравоохранения в соответствии с тех. регламентами) - существующее | ФАП | ФАП | ФАП | ФАП | ФАП | ФАП, Участковая больница – 8 паллиативных коек | - |
| - новое строительство на расчетный срок | Данные объекты регионального значения не запланированы (не предусмотрены к реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования. |
| 2.2 Выдвижной пункт медицинской помощи (0,2 авт.) - существующее | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. |
| - новое строительство на расчетный срок | Данные объекты регионального значения не запланированы (не предусмотрены к реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования. |
| 3. Учреждения культуры, искусства и спорта |
| 3.1 Помещения для культурно массовой работы, досуга и любительской деятельности, клубы (50-60 мест) - существующее | Филиал МУ ДК п. Новокаолиновый Джабык на 90 мест | МУ ЦКС Еленинского сельского поселения на 350 мест | Клуб на 40 мест | Клуб на 50 мест | Клуб на 100 мест | ДК на 200 мест | - |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Библиотеки, тыс. экз. (при 5 тыс. экз.) - существующее | 7,221 | 1,8031 | 6,705 | 7,447 | 5,7 | 6,3 | - |
| - требуется по нормативу | 3,0 | 4,5 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 6,5 | - |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 Территория плоскостных спортивных сооружений (0,7-0,9 га) - существующее | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| - требуется по нормативу | 0,42 | 0,63 | 0,18 | 0,11 | 0,11 | 0,91 | 0,01 |
| - новое строительство на расчетный срок | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,01 |
| 3.4 Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания (200 м2 общей площади пола) - существующее | - | 288 | - | - | - | 100,9 | - |
| - новое строительство на расчетный срок | ФОК | ФОК | 50 | 25 | - | ФОК | - |
| 4. Торговля и общественное питание |
| 4.1 Магазины, прод. и не прод. (486,6 м2 торг. площади), м2 - существующее | 282 | 201 | 40 | 47 | 45 | 219 | - |
| - требуется по нормативу | 243 | 389 | 122 | 77 | 73 | 584 | 10 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | 190 | 90 | 30 | 30 | 370 | 10 |
| 4.2 Предприятия общественного питания (40 мест) - существующее | - | 25 | - | - | - | 60 | - |
| - требуется по нормативу | 20 | 32 | 10 | 6 | 6 | 48 | 1 |
| - новое строительство на расчетный срок | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | - | 1 |
| 5. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания, административно-деловые |
| 5.1 Предприятия бытового обслуживания (7 раб. мест) - существующее | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| - новое строительство на расчетный срок | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 5.2 Пожарное депо, (0,4-0,2 в зависимости от территории города)* - существующее | По данным Министерства общественной безопасности Челябинской области (письмо № 31.01.2019 гг. № 3102/213) на территории Карталинского муниципального района объекты регионального значения (подведомственные ОГУ «Противопожарной службы Челябинской области») расположены в с. Анненское. В Еленинском сельском поселении объекты обеспечения противопожарной безопасности отсутствуют. |
| - новое строительство на расчетный срок | Данные объекты регионального значения не запланированы (не предусмотрены к реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, а также, не запланированы к размещению Министерством общественной безопасности Челябинской области (письмо № 31.01.2019 гг. № 3102/213). Параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования. |
| 5.3 Отделение связи (1 объект на 0,5-6,0 тыс. жителей) - существующее, сохраняемое на расчетный срок | 1 объект | 1 объект | н.д. | н.д. | н.д. | 1 объект | н.д. |
| 5.4 Кладбища (0,24 га) - существующее | 1,6 | 1,6 | 1,9 га севернее п. ж/д. ст. Запасное | 0,45 га восточнее населённого пункта с. Кизилчилик | 0,45 га южнее населенного пункта д. Михайловка | 1,4 га северо-восточнее п. Новокаолиновый | - |
| - проектное | захоронение предусматривается на кладбищах населенных пунктов с. Еленинка, п. Новокаолиновый | расширение существующего кладбища на 1,1 га | расширение существующего кладбища, расположенного за границами населенного пункта, на 3,6 га | расширение существующего кладбища, расположенного за границами населенного пункта, на 0,46 га | расширение существующего кладбища, расположенного за границами населенного пункта, на 0,48 га | расширение существующего кладбища, расположенного за границами населенного пункта, на 0,65 га | захоронение предусматривается на кладбище, расположенном в д. Михайловка |

3.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

Производственные территории Еленинского сельского поселения представлены предприятиями: ООО «Риф-Микромрамор», ОАО «Новокаолиновый ГОК», ООО «ГК «Мрамор Экс», Джабыкское хлебоприемное предприятие и др.

Предприятие по производству каолина ОАО «Новокаолиновый ГОК» является крупнейшим в России. После образования в ОАО «Новокаолиновый ГОК» с 1994 года начата глубокая реконструкция обогатительного производства, установлены новая линия брикетирования каолина, оборудование более тонкой классификации освоен выпуск высококачественных его марок, введена в эксплуатацию высокоэффективная система пылегашения технологических выхлопов. Сегодня продукция предприятия находит широкое применение в производстве автотракторных шин, резинотехнических изделий, полимеров, пластмасс, стройкерамики, лакокрасок, бумажной и машиностроительной промышленностях.

С 2005 года эксплуатируется промышленная линия по производству тонкомолотых порошков высокой белизны (микрокальцитов) из мраморов Еленинского месторождения производительностью 50 тыс. тон/год.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается следующие развитие производственных территорий поселения:

- разгрузка территорий от малоэффективных, ресурсоемких и социально неоправданных производств;

- развитие производственных территорий в соответствии с долгосрочными и среднесрочными программами и документами, носящими прогнозных характер с обязательной ориентацией на решение социальных проблем;

- внедрение превентивной стратегии экологической безопасности, предусматривающей «предупреждающую» тактику экологической безопасности на всех стадиях производственного цикла;

- развитие предприятий малого бизнеса, как наиболее гибких в плане изменения технологии и ассортимента выпускаемой продукции;

- развитие обслуживающих отраслей (перерабатывающие, торгово-распределительные отрасли, отдыха и туризма).

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, снижение издержек и повышение производительности путем внедрения новых технологий.

3.12 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Схема развития транспортной инфраструктуры Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области масштаба 1:25000 разработана в соответствии со «Схемой территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» и «Схемой территориального планирования Челябинской области».

Транспортная инфраструктура рассматриваемого сельского поселения включает в себя: железнодорожный транспорт, сеть внешних автомобильных дорог общего пользования, улицы и дороги населенных пунктов.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки по территории Еленинского ГП обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются соответственно до аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Существующее положение

По территории Еленинского сельского поселения с запада на восток проходит участок двухпутной электрифицированной линии «Дема-Магнитогорск-Карталы-Тобол (Казахстан)». На указанном направлении, в пределах рассматриваемой территории, расположено 2 железнодорожные станции: Джабык и Запасное, и железнодорожный остановочный пункт — Сезонное. Непосредственно связаны с рассматриваемой территорией, также, расположенные вне границ Еленинского поселения, остановочные пункты: Мочаги и Система.

Железнодорожная магистраль проходит по территориям населенных пунктов сельского поселения: Джабык, Запасное и Сезонное, разделяя каждое на две изолированные части. Транспортное сообщение между частями населенных пунктов: Джабык и Запасное осуществляется с помощью железнодорожных переездов; Сезонное - с помощью мостового сооружения восточнее поселка.

Мостовые сооружения в пределах рассматриваемой территории (восточнее п.о.п. Сезонное, между ж/д станциями Джабык и Запасное, восточнее ж/д ст. Запасное), используются как водопропускные сооружения, а также, для пропуска автомобильного транспорта.

Обслуживание промышленных площадок в районе пос. Новокаолиновый и п. Джабык осуществляется с помощью железнодорожных подъездных путей к станции Джабык.

Основными общими проблемами развития железнодорожного транспортного обслуживания являются состояние (старение) подвижного состава и высокая себестоимость железнодорожных перевозок.

На территории Еленинского поселения важной проблемой является отсутствие пересечения с железнодорожными путями в разных уровнях в населенных пунктах Джабык и Запасное.

Проектные предложения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года, № 384-р, предусмотрена реконструкция железнодорожной линии «Дема-Магнитогорск-Карталы-Тобол» от г. Карталы до г. Магнитогорска.

В целях обеспечения безопасного сообщения между частями населенных пунктов Джабык и Запасное необходимо рассмотреть возможность организации пересечения главных улиц указанных поселков с железнодорожной магистралью в разных уровнях.

ВНЕШНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Существующее положение

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера внутри сельского поселения и со смежными территориями. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

Автодорожная сеть рассматриваемого сельского поселения неравномерна и сосредоточена, в основном, в западной части. На остальной территории поселения автодорожная сеть развита слабо, так как она относится к зоне с особыми условиями использования территории: памятник природы Челябинской области «Джабык-Карагайский бор» и памятник природы Челябинской области «Анненский государственный природный биологический заказник». В связи с этим, автотранспортное сообщение с рядом населенных пунктов ограничено и осуществляется, в основном, посредством железной дороги.

Опорную сеть автомобильных дорог Еленинского сельского поселения составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

Автодороги общего пользования регионального

или межмуниципального значения

Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года» (далее «Перечень»), к существующим автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Еленинского ГП относятся:

Таблица 3.12.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фершампенуаз - Париж - железнодорожная станция Джабык | 13,001 | 74 ОП РЗ 75К-174 |
| 2 | Еленинка - железнодорожная станция Джабык | 6,681 | 74 ОП РЗ 75К-104 |
| 3 | Новокаолиновый - Еленинка | 3,183 | 74 ОП РЗ 75К-507 |
| 4 | Новокаолиновый - Кизилчилик - Песчанка | 8,634 | 74 ОП РЗ 75К-508 |
|  | ИТОГО: | 31,499 |  |

Вдоль границ поселения, вне его территории, проходят  следующие автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: вдоль северной: «Татищево - Кужебаевский - Париж» (74 ОП РЗ 75К-378) и «Париж — Лебединое - Новочерниговский» (74 ОП РЗ 75К-468); вдоль восточной - «Село Великопетровка — автодорога Карталы-Анненское» (74 ОП РЗ 75К-098); вдоль юго-восточной - «Карталы — Анненское» (74 ОП РЗ 75К-101).

Автодороги общего пользования местного значения

Транспортные связи между населенными пунктами рассматриваемой территории, с центром сельского поселения, ж/д станциями и остановочными пунктами, а также производственными объектами, осуществляются с помощью автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района.

К существующим автодорогам общего пользования местного значения муниципального района, проходящим по территории Еленинского сельского поселения, относятся:

Таблица 3.12.2

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по реестру, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Новокаолиновый - п. Запасное | 10,00 |
| 2 | Еленинка - Михайловка | 11,00 |
| 3 | п. Новокаолиновый объездная | 2*2,5 |
| 4 | п. Джабык — п. Запасное | 10,00 |
| 5 | д. Михайловка — п. Сезонное | 8,00 |
| 6 | п. Сезонное — п. Новочерниговский | 5,78 |
|  | ИТОГО: | 49,78 |

Также по территории Еленинского поселения проходят автодороги общего пользования местного значения, соединяющие населенные пункты Анненского сельского поселения: «с. Анненское — п. Система» (11 км), «п. Система — п. Мочаги» (8 км), «с. Анненское — п. Санаторный» (3 км).

Согласно реестру муниципальной собственности Еленинского СП общая протяженность автодорог общего пользования сельского поселения - УДС населенных пунктов составляет 51,05 км.

Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов Еленинского сельского поселения будет рассматриваться в генеральных планах указанных населенных пунктов.

Общая протяженность существующих автодорог Еленинского сельского поселения приведена в таблице:

Таблица 3.12.3

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 31,499 |
| Местного значения, | км | 100,83 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 51,05 |
| Общая протяженность автодорог | км | 132,33 |

Пересечения существующих улиц и дорог с водными преградами организовано с помощью существующих и сохраняемых на расчетный срок мостов.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- неравномерность и низкая плотность дорожной сети;

- отсутствие обходов населенных пунктов;

- низкий уровень технического состояния сети межпоселковых автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов;

- отсутствие благоустройства на улицах населенных пунктов;

- недостаточность широтных связей поселения.

Проектные предложения

При проектировании автодорожной сети сельского поселения использовались следующие принципы:

- построение улично-дорожной сети на рассматриваемой территории с четкой структурой и максимальным использованием существующих улиц и дорог;

- использование пригородного массово-пассажирского транспорта (МПТ) для внутренних маршрутов по территории населенных пунктов;

- пропуск транзитного легкового и грузового транспорта в обход жилых территорий;

- организация системы хранения и обслуживания автомобильного транспорта;

- проектирование маршрутов общественного транспорта с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.

Автодороги общего пользования регионального

или межмуниципального значения

Существующие автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящие по территории Еленинского СП, на расчетный срок сохраняются, предусматривается реконструкция дорожного полотна на участках, не соответствующих заявленной категории автодороги с организацией капитального покрытия проезжих частей.

На расчетный срок и перспективу общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Еленинского СП не изменится и составит 31,499 км.

Автодороги общего пользования местного значения

Настоящим проектом предлагается строительство следующих автодорог общего пользования местного значения:

- участок автодороги общего пользования местного значения «Магнитогорск — Карталы» - широтная связь, предназначенная для прямого сообщения между двумя крупными центрами региона (протяженность в пределах территории поселения— 24,76 км). Пересечение с существующей автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения южнее с. Кизилчилик необходимо организовать в разных уровнях;

- автодорога общего пользования местного значения «Обход п. Джабык» - проектируется в целях исключения транзитного и грузового транспорта с территории населенного пункта. Необходимо рассмотреть возможность пересечения с железнодорожной магистралью в разных уровнях (протяженность в пределах территории поселения— 3,89 км);

- автодорога общего пользования местного значения «Обход с. Кизилчилик» - (протяженность в пределах территории поселения— 0,99 км);

- автодорога общего пользования местного значения «Джабык-Сезонное» (протяженность в пределах территории поселения— 7,24 км). Пересечение с железнодорожным полотном организовано с помощью существующего мостового сооружения восточнее п. Сезонное;

- участок автодороги общего пользования местного значения «Михайловка- Алексеевский» - направление на Субутак в обход д. Михайловка (протяженность в пределах территории поселения— 4,71 км);

- автодорога общего пользования местного значения «Запасное - Мочаги» - обеспечивает непрерывную широтную связь между железнодорожными станциями и остановочными пунктами Еленинского и Анненского сельского поселения (протяженность в пределах территории поселения— 6,38 км).

Общая протяженность проектируемых автодорог общего пользования местного значения составляет 47,97 км.

Проектируемая протяженность автодорог общего пользования

Таблица 3.12.4

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 31,499 |
| Местного значения | км | 148,80 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 51,05 |
| Общая протяженность автодорог | км | 180,30 |

В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог общего пользования на территории Еленинского ГО, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от категории автомобильных дорог и с учетом перспектив их развития 		ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий — 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий — 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории — 25 м;

- для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек — 100 м;

- для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек — 150 м.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (МПТ)

Существующее положение

Пассажирские перевозки автотранспортом в Еленинском СП в настоящее время не осуществляются. Основную роль в перевозках грузов и населения играет железнодорожный транспорт.

Заправка и техническое обслуживание автотранспорта производится на существующих АЗС, АГЗС и СТО г. Карталы и Карталинского МР.

Проектные предложения

В связи с усилением дорожной сети, увеличением подвижности населения необходима организация пригородных маршрутов на территории поселения. Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.

На территории поселков в целях обеспечения пешеходной доступности до остановочных пунктов, рекомендуется совместить маршруты пригородного МПТ с внутрипоселковыми улицами.

Хранение пригородного автотранспорта предусматривается на территории г. Карталы.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят, согласно приказу «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» от 05.11.2014 № 496 (с изменениями на 07.12.15), 375 ед./тыс. жит.; в т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 345, грузовой – 25, ведомственный легковой – 2, такси – 3.

Таблица 3.12.5

| Наименование | Грузовой транспорт, ед. | Легковой транспорт/инд., ед. | Количество постов СТО | Количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Джабык | 15 | 210/207 | 2 | - |
| с. Еленинка | 23 | 315/311 | 2 | - |
| п. Запасное | 6 | 88/86 | - | - |
| с. Кизильчилик | 4 | 56/55 | - |  |
| д. Михайловка | 4 | 53/52 | - |  |
| п. Новокаолиновый | 33 | 455/449 | 3 | 1 |
| п. Сезонное | 1 | 1/1 | - | - |
| ИТОГО | 86 | 1178/1161 | 7 | 1 |

Хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, предусматривается в ведомственных автохозяйствах Карталинского МР, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки производственных грузов, на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Постоянное хранение транспортных средств для жителей индивидуального сектора предусматривается на приусадебных участках. Для жителей многоквартирных домов необходимо строительство гаражей и открытых стоянок для постоянного хранения личного автотранспорта (не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей).

Для обеспечения технического обслуживания автопарка Еленинского сельского поселения возможна организация 7 постов обслуживания автомобилей в с. Еленинка, пос. Джабык и п. Новокаолиновый (из расчета 1 пост на 200 автомобилей), конкретное расположение которых решается в проектах генеральных планов населенных пунктов. Автозаправка предусматривается на существующих АЗС г. Карталы и Карталинского МР.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показаны на чертеже «Карта транспортной инфраструктуры».

Технико-экономические показатели

Таблица 3.12.6

| Наименование | Единица измерения | существующие | проектные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность существующих автодорог общего пользования | км | 132,33 | 180,3 |

- 3.13÷3.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.13, 3.14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общие положения

В данных разделах определены основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.4.1047-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

При проектировании использовалось следующая ранее разработанная документация:

«Схема территориального планирования Карталинского муниципального района» выполненная в 2009 г., а также материалы, предоставленные Администрацией Карталинского муниципального района.

3.13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником водоснабжения населенных пунктов Еленинского сельского поселения являются подземные воды. В настоящее время централизованные системы водоснабжения имеются в пос. Новокаолиновый, с. Еленинка, п. Джабык и д. Михайловка. В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.

Системы централизованного водоснабжение населенных пунктов работают по следующей типовой схеме: вода из водозаборной скважины, оборудованной погружным насосом, подается в водонапорную башню, откуда поступает в сети централизованного водоснабжения. Сооружения водоочистки и обеззараживания отсутствуют.

Жители территории в населенных пунктов, где отсутствует централизованное водоснабжение, пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов Еленинского сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Основными проблемами систем водоснабжения сельских населенных пунктов являются:

- полная выработка амортизационного срока эксплуатации существующих артезианских скважин

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания;

- отсутствие резервных скважин;

- отсутствие организованных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление в населенных пунктах Еленинского сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты с учетом требовании СП31.13330.2012, в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества исходной воды, степени благоустройства, этажности застройки и др. местных условий.

Принято, что население, проживающее в населенных пунктах Еленинского сельского поселения, будет пользоваться централизованным водопроводом со среднесуточными нормами водопотребления в размере 180 л/сут. на 1 жителя. Базовые нормы водопотребления включают в себя также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, а также полив территорий общего пользования.

Расчётные расходы воды по населенным пунктам

Таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование сельского поселения | Количество жителей, тыс. чел | Базовая норма водопотребления л/ сутки | Расчётное водопотребление м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Джабык | 0,6 | 180 | 108 |
| 2 | с. Еленинка | 0,9 | 180 | 162 |
| 3 | п. Запасное | 0,25 | 180 | 45 |
| 4 | с. Кизилчик | 0,157 | 180 | 28 |
| 5 | д. Михайловка | 0,15 | 180 | 27 |
| 6 | п. Новокаолиновый | 1,3 | 180 | 234 |
| 7 | п. Сезонное | 0,003 | 180 | 0,54 |
|  | Всего по сельскому поселению: | 3,36 | 180 | 605 |

Расходы воды на пожаротушение

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2009 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. В соответствии с п. 5.1 СП 8.13130.2009 расчетное количество одновременных пожаров на территории населенных пунктов Еленинского сельского поселения принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с. Расчетное время тушения пожара - 3ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара составит:

5 х 3 х 3,6 = 54 м3.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы). Размещение гидрантов, а также расположение и объем других водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Проектные предложения по развитию систем питьевого водоснабжения

в населенных пунктах

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения населенных пунктов Еленинского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений в том числе и в период чрезвычайных ситуация;

- обеспечение соответствия качества питьевой воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01;

- 100% охват жителей населенных пунктов Еленинского сельского поселения водой питьевого качества;

В качестве источников водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод. Весь прирост расходов воды на расчетный период предусматривается обеспечить также за счет подземных вод.

Водоснабжение населенных пунктов предлагается осуществлять из подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения или строительства новых, по следующим схемам:

скважина — установка обеззараживания — водонапорная башня — разводящая сеть— потребитель.

Пожаротушение предполагается из пожарных резервуаров и пожарных водоемов.

Выбор схемы водоснабжения, методов очистки воды, производительность насосных станций, ёмкость водонапорных башен и резервуаров определяется на последующих стадиях проектирования при разработке генеральных планов населенных пунктов.

Для существующих источников водоснабжения необходимо проведение обследований на предмет определения дебитов скважин и качества воды. При недостаточном дебите необходимо бурение дополнительных скважин. Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках благоприятных в санитарном отношении, с учетом возможности организации зон санитарной охраны.

Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные источники.

Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.

Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами и установками обеззараживания воды (как правило с использованием ультрафиолетовых лучей), а в случае, если вода не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074- 01, необходимо строительство сооружений водоподготовки.

Кроме того, потребуется:

- осуществить реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений с восстановление участков, выведенных из эксплуатации;

- организовать и обустроить ЗСО источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений (в том числе II и III пояса);

- ликвидировать неиспользуемых скважин и скважин, для которых невозможна организация ЗСО, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

- строительство водопроводных сетей в районах нового строительства и районах необеспеченных водопроводом.

Предлагаемые решения являются предварительными и должны уточнятся на дальнейших стадиях проектирования.

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс - зона строгого режима;

― второй и третий - зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определятся гидродинамическими расчетами при проектировании водозаборов.

Существующие недействующие скважины, а также скважины, в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Технико-экономические показатели системы водоснабжения

Таблица 3.13.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 605 |
| 2 | В том числе из подземных источников | -//- | 605 |
| 3 | Удельное водопотребление на 1 чел. | л/сут | 180 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % | 100 |
| 5 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 0,6 |
| 6 | В том числе подземных | -//- | 0,6 |

3.14 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В населенных пунктах Еленинского сельского поселения. централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты.

Основными проблемами систем канализации сельских населенных пунктов является:

- низкая обеспеченность населения канализацией;

- отсутствие очистных сооружений, приводящее к сбросу неочищенных сточных вод.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам Еленинского сельского поселения приняты равным расходам на водопотребление на соответствующие нужды.

Проектные предложения по развитию систем хозяйственно-бытовой канализации

в населенных пунктах

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов хозяйственно-бытовой канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для населенных пунктов Еленинского сельского поселения предусматривается использование нескольких типовых вариантов канализования, выбор которых осуществляется в зависимости от месторасположения населенного пункта, проектной численности населения, степени благоустройства, этажности застройки и других местных условий.

Для п. Новокаолиновый, с. Еленинка и п. Джабык предлагается создание централизованной системы канализации со строительством канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Канализование предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на очистные сооружения хоз-бытовых и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию) стоков. В качестве очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях производительностью 150 м3/сут (пос. Новокаолиновый) и 100 м3/сут (с. Еленинка, п. Джабык). Место расположения проектируемых очистных сооружений и выпусков очищенных стоков будут определяются на последующих стадиях проектирования по согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для остальных населенных пунктов предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Для очистки навозосодержащих сточных вод и любых не бытовых стоков, прием которых невозможен в бытовую канализацию, необходимо предусматривать самостоятельные системы канализации с очисткой сточных вод методами, соответствующими характеру сточных вод.

Технико-экономические показатели системы водоотведения

Таблица 3.14.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение | м3/сут | 605 |
| 2 | Производительность очистных сооружений централизованной канализации | тыс. м3/сут | 0,35 |

3.15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общие положения

В данном разделе определены основные направления развития систем теплоснабжения Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Раздел "Теплоснабжение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

При проектировании использовалось следующая ранее разработанная документация:

«Схема территориального планирования Карталинского муниципального района» выполненная в 2009 г., а также материалы, предоставленные Администрацией Карталинского муниципального района.

Существующее положение

В настоящее время на территории населенных пунктов Еленинского сельского поселения теплоснабжение существующих зданий и сооружений осуществляется как от централизованных, так и от индивидуальных источников теплоснабжения.

Системы централизованного теплоснабжения имеется в пос. Еленинка и пос. Новокаолиновый.

В качестве централизованного источника теплоснабжения с. Еленинка используется газовая котельная, расположенная на северной окраине села.

В котельной с. Еленинка установлены три водогрейных котла НР-18, расчетная производительность котельной 1,688 Гкал/ч (1,963 МВт), установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч (2,0 МВт). Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная. Работа котельной круглосуточная; температурный график котлов и тепловой сети 95-70о С, котлы оборудованы газовыми инжекционными горелками БИГ-2-16 производительностью 155,2 н.м3/час, топливом для котлов служит природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3.

К данному источнику теплоснабжения подключены существующие многоквартирные дома, а также общественно-деловые здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 4,94 км. Средний износ трубопроводов теплосетей в с. Еленинка составляет 59,6%.

В настоящее время в качестве централизованного источника теплоснабжения пос. Новокаолиновый используется ведомственная котельная ОАО «Новокаолиновский ГОК».

Индивидуальные жилые дома, не подключенные к котельной, используют индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.

Основными проблемами сложившейся системы теплоснабжения являются:

- большие энергетические потери, связанные как с низкой загрузкой котельного оборудования, так и с потерями при транспортировке теплоносителя;

- отсутствие системы водоподготовки теплоносителя, приводящее к повышенному износу котлового оборудования и тепловых сетей;

- недостаточная надежность функционирования систем теплоснабжения, связанная с не нормативным уровнем износа тепловых сетей.

Нормативы тепловых нагрузок и расчетное теплопотребление

На территории населенных пунктов Еленинского сельского поселения общее тепло потребление складывается из расходов энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в жилых и общественных зданиях.

Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приняты в соответствии с СП124.13330.2012, с учетом возраста и степени благоустройства существующей и проектируемой застройки. Тепловые нагрузки для отопления общественных зданий приняты по укрупненным показателям в размере 25% от расходов на отопления жилой застройки. Неучтенные расходы тепловой энергии в тепловых сетях приняты в размере 10%.

Расчетное теплопотребление

Таблица 3.15.1

| № п/п | Населенный пункт | Жилой фонд, тыс. м2 | Население, тыс. чел | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Джабык | 21 | 0,6 | 2,73 |
| 2 | с. Еленинка | 27 | 0,9 | 3,53 |
| 3 | п. Запасное | 8,3 | 0,25 | 1,1 |
| 4 | с. Кизилчик | 8,2 | 0,16 | 1,03 |
| 5 | д. Михайловка | 7 | 0,15 | 0,9 |
| 6 | п.Новокаолиновый | 36 | 1,3 | 4,77 |
| 7 | п.Сезонное | 0,5 | 0,003 | 0,05 |
|  | Итого по поселению | 108 | 3,36 | 14,12 |

Проектные предложения по развитию систем теплоснабжения

в населенных пунктах

Основными задачами перспективного развития систем теплоснабжения на территории Еленинского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем теплоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности тепловых коммуникаций и мощностей теплогенерирующего оборудования;

- оснащение системами учета и регулирования отпуском тепловой энергии, а также обоснованное разделение сферы централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

- сокращение тепловых потерь и утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, автоматизированных узлов и систем управления режимами, а также организация оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей;

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для сжигания разных видов топлива.

Схема теплоснабжения

Проектируемая схема теплоснабжения поселения принципиально сохраняет существующую. Развитие теплоснабжения на территории с. Еленинка предполагается базировать на использовании существующей котельной и тепловых сетей. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по реконструкции существующей котельной в с. Еленинка в связи с нормативным износом оборудования, а также в связи необходимостью организации системы водоподготовки.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия действующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников тепловой энергии. Новое строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

В связи с отказом ОАО «Новокаолиновский ГОК» от отопления жилой и общественно деловой застройки, проектом предусматривается строительство новой модульно-блочной газовой котельной в пос. Новокаолиновый общей мощностью 3,8 Гкал/час. Также необходимо проведение работ по реконструкции участков тепловых сетей со сверхнормативным износом.

Теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки предлагается от автономных газовых теплогенераторов, не газифицированная застройка от электрических котлов или печей на твердом топливе.

Технико-экономические показатели системы теплоснабжения

Таблица 3.15.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное теплопотребление | Гкал/час | 14,12 |
| 2 | Производительность источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 14,12 |
|  | индивидуальные (автономные) | -//- | 8,62 |

3.16 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Карталинского муниципального района;

- генеральный план Еленинского сельского поселения.

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом по системе магистральных газопроводов: «Бухара – Урал», газопровод-отвод «Карталы-Магнитогорск» I и II нитки.

Природный газ поступает от газопровода - отвода к АГРС п. Новокаолиновый и АГРС с. Кизилчилик. Давление газа на выходе с ГРС 1,2 МПа, диаметр газопровода Ду 325 мм.

Газоснабжение населенных пунктов производится как активно строящимися сетями газоснабжения, так и сжиженным газом, доставляемым на пункт обмена баллонов.

Газ является основным топливом для существующих котельных, обеспечивающих отоплением население и объекты бюджетной сферы, и промышленных котельных. Также газ используется для отопления существующего одноэтажного жилого фонда, индивидуально бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Расчетное газопотребление

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,85;

- тепловые нагрузки теплоснабжения определены в разделе «Теплоснабжение».

Охват централизованным газоснабжением принят 100%.

Расчетный расход природного газа приведен в таблице 3.16.1

Расчетный расход газа

Таблица 3.16.1

| № п/п | Наименование | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей) | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Еленинское СП | м³/час | тыс. м³/год |
| 1 | п. Джабык | 362 | 198 |
| 2 | с. Еленинка | 498 | 298 |
| 3 | п. Запасное | 116 | 83 |
| 4 | с. Кизилчилик | 99 | 50 |
| 5 | д. Михайловка | 88 | 50 |
| 6 | п. Новокаолиновый | 661 | 430 |
| 7 | п. Сезонное | 6 | 3 |
|  | Всего по поселению: | 1831 | 1111 |

Проектное предложение

Для существующего и нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, п. 4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:

- 1 ступень - газопроводы высокого давления от ГРС до ГРП;

- 2 ступень - газопроводы среднего давления от ГРП до ПРГ у каждого потребителя;

- 3 ступень - газопроводы низкого давления от ПРГ до потребителей.

На расчетный срок по поселению максимальный расчетный часовой расход газа (без учета пром- и с/х предприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на отопительные котельные составил — 1831 м³/час с учетом потерь.

Предлагается предусмотреть отопление и горячее водоснабжение жилой застройки (усадебные и многоквартирные малоэтажные дома) от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Для зданий соцкультбыта (школа, детский сад, больница, административные и общественные здания) предлагается строительство отопительных котельных (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, крышных). Необходимо строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, ГРП и пунктов редуцирования газа у потребителей.

От АГРС п. Новокаолиновый предусматривается газификация, межпоселковыми газопроводами высокого давления, ближайших населенных пунктов, а именно: д. Михайловка и п. Джабык; от АГРС с. Кизилчилик – п. Песчанка и п. Акмулла; от АГРС с. Анненское – п. Мочаги.

Так как точное месторасположение газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов. Определение проектных диаметров, протяженности и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

Данные по расчетным расходам газа, количеству ГРП и длинам газопроводов приведены ниже, в таблица 3.16.2:

Расчетный расход газа на жилищно-коммунальные нужды,

количество ГРП и длины газопровода

Таблица 3.16.2

| № п/п | Наименование | Количество ГРП(ГРПШ), шт. | Протяженность газопроводов, км | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей), м³/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еленинское СП | Исх. год | Расч. срок | Исх. год | Расч. срок | Расч. срок |
| 1 | Итого: | 5 | 8 | 36,5 | 80 | 1831 |

Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

Технико-экономические показатели по газоснабжению

Таблица 3.16.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа всего в том числе на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год. | 1,1 |
| 2 | Источник подачи газа | ГРС | АГРС п. Новокаолиновый; АГРС с. Кизилчилик; АГРС с. Анненское. |
| 3 | Протяженность сетей | км | 80 |

3.17 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СВЯЗЬ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства поселения и даны рекомендации по их электроснабжению.

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Карталинского муниципального района;

- генеральный план Еленинского сельского поселения.

Существующее положение

Электроснабжение населения осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанции 110 кВ:

- ПС «Еленинская» 110/10 кВ, 2×10 МВА (загрузка 39 и 34%);

- ПС «Анненская» 110/10 кВ, 1×10 МВА (загрузка 11%);

- ПС «Мочаги-тяга» 110/10 кВ, 1×20+1×25 МВА.

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Нагрузки жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки с плитами на природном газе и с учетом мелко промышленных потребителей, приведены к шинам РУ-10(6) кВ ЦП, рассчитаны по населенным пунктам.

Расчетная нагрузка на жилищно-коммунальные нужды

Таблица 3.17.1

| № п/п | Наименование | Жилищный фонд, на расчетный срок, общей площади | Население, на расчетный срок | Расчетная нагрузка на шинах РУ-10(6) кВ ЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еленинское СП | м2 | чел. | кВт |
| 1 | п. Джабык | 21000 | 600 | 644,49 |
| 2 | с. Еленинка | 27000 | 900 | 810,81 |
| 3 | п. Запасное | 8300 | 250 | 307,68 |
| 4 | с. Кизилчилик | 8200 | 150 | 304,88 |
| 5 | д. Михайловка | 7000 | 150 | 269,50 |
| 6 | п. Новокаолиновый | 36000 | 1300 | 1045,44 |
| 7 | п. Сезонное | 500 | 10 | 110,00 |
|  | Всего по поселению: | 108000 | 3360 | 3492,80 |

Общая суммарная расчетная нагрузка на расчетный срок, с учетом расчетной нагрузки существующей застройки — 3,5 МВт. Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства составляет — 0,5 МВт.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10 и 110 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10 кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов) и ЛЭП 110 кВ - 20 м.

Рекомендации по электроснабжению

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в поселении выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС по существующим ЛЭП – 10 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП – 10 кВ.

Необходимый объем реконструкции ПС, в том числе замена существующих силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, строительство новых ПС, ТП и ЛЭП к ним, выполняется по техническим условиям на электроснабжение по мере роста нагрузок нового строительства.

Проектируемые ЛЭП отображают направления прохождения трассы, проектируемые ПС и ТП ориентировочно размещены вблизи центров нагрузки. Трассировка ЛЭП и выбор земельного участка под ПС и ТП, выполняются на дальнейших стадиях проектирования, документацией по планировке территории.

Технико-экономические показатели по электроснабжению

Таблица 3.17.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка | МВт | 3,0 | 3,5 |
| 2 | Источники электроснабжения | ПС | Еленинская; Анненская; Мочаги-тяга. | Еленинская; Анненская; Мочаги-тяга. |

### СВЯЗЬ

В настоящее время населению поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефония; услуги сети сотовой связи; почтовая связь, интернет.

Стационарный телефон с выходом на межгород предоставляет ПАО Ростелеком.

Услуги сотовой связи предоставляют операторы Мегафон, Билайн, МТС и ТЕЛЕ2.

В поселении расположены две вышки сотовой связи.

Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи – 100 %

Услуги телевидения предоставляются оператором ПАО Ростелеком — интерактивное телевидение, так же осуществляются от индивидуальных спутниковых антенн.

Услуги радиовещания операторами не предоставляются, существуют от индивидуальных радиоприемников.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Челябинской области (УФПС). По поселению действует четыре отделения по следующим адресам:

- 457388 с. Еленинка, ул. Бердниковой, д. 35;

- 457396 п. Новокаолиновый, ул. Центральная, д. 2;

- 457395 п. Джабык, ул. Вокзальная, д. 1;

- 457376 п. Запасное, ул. Центральная, д. 6.

В почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают информационно-коммуникационные услуги (интернет).

Интернет-услуги предоставляет оператор ПАО Ростелеком, доступ в интернет предоставляется в поселении, в виде — АДСЛ, ПОН.

Для 100 % телефонизации и радиофикации населения поселения необходимо:

Таблица 3.17.3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Итого на расчетный срок | Телефонные аппараты, телефоны — автоматы | Радиоточки, громкоговорители | Нагрузка радиотрансляционной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еленинское СП | человек | штук | штук | Вт |
| 1 | п. Джабык | 600 | 227 | 234 | 58 |
| 2 | с. Еленинка | 900 | 293 | 303 | 76 |
| 3 | п. Запасное | 250 | 90 | 93 | 23 |
| 4 | с. Кизилчилик | 150 | 88 | 89 | 22 |
| 5 | д. Михайловка | 150 | 76 | 77 | 19 |
| 6 | п. Новокаолиновый | 1300 | 390 | 407 | 102 |
| 7 | п. Сезонное | 10 | 5 | 5 | 1 |
|  | Всего по поселению: | 3360 | 1169 | 1208 | 302 |

На существующей АТС, предусматривается увеличение монтированной емкости до 1200 номеров.

Технико-экономические показатели по связи

Таблица 3.17.4

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телефонные аппараты | шт. | - | 1169 |
| 2 | Радиоточки, громкоговорители | шт. | - | 1208 |
| 3 | Нагрузка радиотрансляционной сети | Вт | - | 302 |

3.18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство водоемов и водотоков;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий.

Раздел "Инженерная подготовка территорий» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Организация стока поверхностных вод

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предлагается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки территории положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутри-микрорайонных территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутри-микрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Сток поверхностных вод с территорий населенных пунктов поселения должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации комбинированного типа, со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки.

Понижение уровня грунтовых вод

Довольно высокий уровень грунтовых вод, наблюдаемый на планируемой территории, обуславливается характером рельефа, определяющим условия стока ливневых и талых вод, неблагополучным состоянием водопроводных и канализационных сетей, неорганизованным сбросом отработанных производственных и бытовых сточных вод. Также существенное влияние на неблагоприятную гидрогеологическую обстановку на территории населенного пункта оказывает отсутствие развитой системы ливневой канализации.

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Осушение пониженных и заболоченных территорий

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических характеристик территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

Защита территории от затопления

Незначительная часть населенных пунктов поселения расположена на берегах водоемов, вследствие чего подвергается затоплению паводковыми водами.

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

- подсыпка территории затапливаемых участков до не затапливаемых отметок;

- устройство дамб обвалования;

- строительство набережных.

По благоустройству прибрежных территорий предусматривается удаление кустарниковой растительности, подсыпка, вертикальная планировка поверхности земли, устройство дорожек, площадок для отдыха, озеленение.

Выбор способа защиты территории от затопления следует производить для каждого населенного пункта в отдельности, исходя из условий инженерно-геологических изысканий и гидрологических наблюдений затопляемой территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения.

Благоустройство водоемов и водотоков

В настоящее время на планируемой территории имеется незначительное число водоемов.

Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- расчистка прибрежных территорий;

- подсыпка дренирующим грунтом, ликвидирующая бессточные понижения и      заболоченности;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Намечаемое проектом благоустройство водотоков требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- расчистка русел от мусора и наносов;

- подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев;

- планирование берега и прибрежной полосы;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- расчистка всех водопропускных труб и сооружений в телемостах, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода воды в реках и ручьях.

Организация мест массового отдыха населения

При формировании мест массового отдыха населения потребуется организация пляжей. Пляжи могут быть организованы на территории населенного пункта, либо за ней.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу следует предусматривать автопарковку.

Площадь пляжей определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Также организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под зеленое строительство.

Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке, таких как планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Реализация Генерального плана Еленинского сельского поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые за счет средств местного бюджета необходимо предусмотреть программами, утвержденными Администрацией Еленинского сельского поселения, с целью комплексного развития территории путем размещения объектов местного значения поселения, перечень которых приведен в Положении о территориальном  планировании (Том 2. Положение о территориальном планировании) Еленинского сельского поселения, с отражением сведений о видах, назначении и наименовании, их основных характеристиках и местоположении, а также характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. Кроме того, необходимо разработать инвестиционные программы субъектов естественных монополий, включая организации коммунального сервиса.

По решению органа местного самоуправления поселения возможно утвердить программы комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ,

РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Еленинского сельского поселения отсутствуют планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, в соответствии с ранее утвержденными документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования Челябинской области.

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН

С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Еленинского сельского поселения расположены существующие объекты местного значения муниципального района. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района на территории поселения отсутствуют.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Сейсмические условия

По карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97) территория сельского поселения попадает в зону 3-4-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64). При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий.

Подтопление-затопление паводковыми водами

Незначительная часть населенных пунктов поселения расположена на берегах водоемов, вследствие чего подвергается затоплению паводковыми водами.

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

- подсыпка территории затапливаемых участков до не затапливаемых отметок;

- устройство дамб обвалования;

- строительство набережных.

По благоустройству прибрежных территорий предусматривается удаление кустарниковой растительности, подсыпка, вертикальная планировка поверхности земли, устройство дорожек, площадок для отдыха, озеленение.

Выбор способа защиты территории от затопления следует производить для каждого населенного пункта в отдельности, исходя из условий инженерно-геологических изысканий и гидрологических наблюдений затопляемой территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения.

Подтопление территории грунтовыми водами

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Лесные пожары

В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов.

Метеорологические явления

На территории поселения возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пожаро-, взрывоопасные объекты.  На территории поселения расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (предприятия нефте-, нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, железнодорожные станции, магистральные трубопроводы, предприятия.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- возникновением взрывов, пожаров на химически и взрывоопасных объектах;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Для повышения пожарной безопасности застройки проектом в градостроительном аспекте предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Кадастровый номер земельного участка | Включаемые/ исключаемые земельные участки | Категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Планируемая |  |
| с. Еленинка |
| 74:08:5602002:1 | Исключаемый | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| п. жд.ст. Джабык |
| 74:08:4001001:398 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:4001001:535 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:4001001:1164* | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:5701004:10 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:4001001:527 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для размещения антенно-мачтового сооружения (типа башня) и оборудования сотовой связи |
| 74:08:5701004:6 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для рекреационного значения |
| 74:08:5602001:2 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:5701005:2 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:5602003:4 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:5701004:2 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:5701004:20 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для размещения зданий и сооружений радиорелейной станции |
| п. жд.ст. Запасное |
| 74:08:3301001:106* | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:3301001:227 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:5602003:4 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:5701004:2 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:5701004:2 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:5602003:4 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| п. Новокаолиновый |
| 74:08:3201001:327 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для использования инженерной инфраструктуры |
| 74:08:0000000:165 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для эксплуатации объектов водоснабжения |
| 74:08:5602003:229 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для эксплуатации карьера и карьерных дорог |
| 74:08:0000000:1912 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для эксплуатации сооружения - подводящий газопровод высокого давления |
| 74:08:5602003:245 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для эксплуатации газопровода высокого давления |
| 74:08:5602003:224 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для эксплуатации железнодорожных путей |
| 74:08:5602003:226 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для эксплуатации АЗС |
| 74:08:5602003:229 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для эксплуатации карьера и карьерных дорог |
| 74:08:5602003:291 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для размещения зданий |
| 74:08:5602003:290 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для размещения зданий |
| 74:08:5602003:319 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для размещения производственных зданий и сооружений |
| 74:08:5602003:293 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для размещения производственных зданий и сооружений |
| 74:08:5602003:336 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для производственной деятельности |
| 74:08:5602003:313 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:5602003:304 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:5602003:310 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:5602003:303 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:5602003:302 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:08:5602003:311 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| с. Кизилчилик |
| 74:08:0000000:2771 | Исключаемый | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для автомобильного транспорта |
| 74:08:0000000:2771 | Исключаемый | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для автомобильного транспорта |
| 74:08:5601010:5 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для автомобильного транспорта |
| 74:08:5601010:1 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для автомобильного транспорта |
| п.о.п. Сезонное |
| 74:08:5602001:137 | Исключаемый | Земли населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| 74:08:5602001:197 | Исключаемый | Земли населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| 74:08:5602001:195 | Исключаемый | Земли населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| 74:08:5602001:46 | Исключаемый | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| 74:08:5602001:2 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:5701005:2 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |
| 74:08:3401001:3 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | Для железнодорожного транспорта |

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Еленинского сельского поселения нет исторических поселений федерального и регионального значения, следовательно отсутствуют сведения об их утвержденных предметах охраны и границах территорий.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Footnotes

По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Еленинского сельского поселения на 2016-2025 годы, утв. решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения от 24.11.2016 года № 170.

По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Еленинского сельского поселения на 2016-2025 годы, утв. решением Совета депутатов Еленинского сельского поселения от 24.11.2016 года № 170.

На основе данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Еленинского сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 гг.».

На основании Приложения к Государственной программе Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2020 годы» (с изменениями ни 26 октября 2018 года), (Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года №348-П «О государственной программе Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2020 годы»;

В соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года).

На основе данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Еленинского сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 гг.».

На основании Приложения к Государственной программе Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на 26 октября 2018 года), (Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года №348-П «О государственной программе Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»;