Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные исполнители по разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Кожевников А.М. Васильева А.М. | 1, 2.1.3, 2.2, 3 |  |
| Архитектор Тверской И.А | 2.2 |  |
| Инженер Воробьева И.Н. | 2.1.2 |  |
| Инженеры Шишов М.В. Попов А.Е. | 2.1.1 |  |
| Архитекторы Тверской И.А Гусева Л.Н. | Графическое оформление проекта |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	4

1. Общая часть	5

2. Положение о территориальном планировании	7

2.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

(для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются

функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных

объектов	7

2.2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в

них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного

значения, за исключением линейных объектов	10

3. Технико-экономические показатели проекта	20

Документация	23

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Генеральный план (внесение изменений) Еленинского сельского поселения

Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана)

Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Еленинское сельское поселение

Генеральный план (внесение изменений)

Подзаголовки карт:

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 	использования территории. Карта зон с особыми условиями использования 	территории, М 1:25000

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 	инфраструктуры, М 1:25000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 	инфраструктуры, М 1:25000

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Карта пространственной и планировочной организации территории поселения,

М 1:25000

5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:25000

6. Карта функциональных зон поселения, М 1:25000

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах 	населенных 	пунктов

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Карталинского муниципального района Челябинской области в соответствии с:

- Договором подряда №119/19-РИФ-ММР от 20.05.2019 года на подготовку проекта (произведение градостроительства): «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Еленинского сельского поселения»;

- Заданием на подготовку проекта (произведение градостроительства): «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Еленинского сельского поселения», которое является приложением и неотъемлемой частью договора подряда №119/19-РИФ-ММР от 20.05.2019 г.;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.)

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план Еленинского сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон поселения.

Таким образом, генеральный план (внесение изменений) Еленинского сельского поселения выполнен в текстовой форме (Том 2. Положение о территориальном планировании) и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану (внесение изменений) Еленинского сельского поселения прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администрации Карталинского муниципального района.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В соответствии с частью 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1.1 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 2.1.1.1

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика | Местоположение объекта (наименование зоны и № на карте функциональных зон поселения) | Вид зоны с особыми условиями/ колич. показ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | колич. показ. |  |  |
| Объекты водоснабжения |
| 1 | Артезианская скважина | 602041106 | Водоснабжение | объект | 1 | Еленинское сельское поселение, на севере с. Кизилчилик (Зона сельскохозяйственного использования 1.1) | Зона санитарной охраны 1 пояс – 50 м, 2 и 3 пояс- по расчету |
| Объекты водоотведения |
| 1 | Очистные сооружения (КОС) | 602041301 | Водоотведение | м3/сут | 150 | Еленинское сельское поселение, п. Новокаолиновый (Зона инженерной инфраструктуры 1.2) | Санитарно-защитная зона – 15 м |
| 2 | Очистные сооружения (КОС) | 602041301 | Водоотведение | м3/сут | 100 | Еленинское сельское поселение, с. Еленинка (Зона общественно-деловой застройки 1.3) | Санитарно-защитная зона – 15 м |
| 3 | Очистные сооружения (КОС) | 602041301 | Водоотведение | м3/сут | 100 | Еленинское сельское поселение, п. Джабык (Зона общественно-деловой застройки 1.4) | Санитарно-защитная зона – 15 м |
| Объекты теплоснабжения |
| 1 | Источник тепловой энергии | 602040901 | Теплоснабжение | Гкал/час | 3,8 | Еленинское сельское поселение, п. Новокаолиновый (Зона инженерной инфраструктуры 1.5) | Санитарно-защитная зона по расчету |
| Объекты газоснабжения |
| 1 | Пункт редуцирования газа (ГРП, ГРПШ) | 602040514 | Объекты добычи и транспортировки газа | куб. м/ч | расчет | Еленинское сельское поселение, на юге д. Михайловка (Зона сельскохозяйственного использования 1.6) | Охранная зона – 10 м |
| 2 | Пункт редуцирования газа (ГРП, ГРПШ) | 602040514 | Объекты добычи и транспортировки газа | куб. м/ч | расчет | Еленинское сельское поселение, п. Джабык (Зона общественно-деловой застройки 1.7) | Охранная зона – 10 м |
| 3 | Пункт редуцирования газа (ГРП, ГРПШ) | 602040514 | Объекты добычи и транспортировки газа | куб. м/ч | расчет | Еленинское сельское поселение, п. Мочаги (Зона транспортной инфраструктуры 1.8) | Охранная зона – 10 м |
| 4 | Газопровод распределительный высокого давления | 602040601 | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | км | 43,5 | Еленинское сельское поселение | Охранная зона – нормативное значение |

2.1.2 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 2.1.2.1

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика | Местоположение объекта (наименование зоны (№ на карте функциональных зон поселения) | Вид зоны с особыми условиями/ колич. показ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | колич. показ. |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Участок автодороги общего пользования местного значения «Магнитогорск- Карталы» | 602030303 | дорожная сеть муниципального района | км | 24,76 | Еленинское сельское поселение | Санитарный разрыв от автодороги устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги |
| 2 | Автодорога общего пользования местного значения «Обход п. Джабык» | 602030303 | дорожная сеть муниципального района | км | 3,89 | Еленинское сельское поселение | Санитарный разрыв от автодороги устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги |
| 3 | Автодорога общего пользования местного значения «Обход с. Кизилчилик» | 602030303 | дорожная сеть муниципального района | км | 0,99 | Еленинское сельское поселение | Санитарный разрыв от автодороги - устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги |
| 4 | Автодорога общего пользования местного значения «Джабык — Сезонное» | 602030303 | дорожная сеть муниципального района | км | 7,24 | Еленинское сельское поселение | Санитарный разрыв от автодороги устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги |
| 5 | Участок автодороги общего пользования местного значения «Михайловка — Субутак» | 602030303 | дорожная сеть муниципального района | км | 4,71 | Еленинское сельское поселение | Санитарный разрыв от автодороги устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги |
| 6 | Автодорога общего пользования местного значения «Запасное - Мочаги» | 602030303 | дорожная сеть муниципального района | км | 6,38 | Еленинское сельское поселение | Санитарный разрыв от автодороги устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги |
| 7 | Транспортная развязка в разных уровнях* | 602031602 | дорожная сеть муниципального района |  |  | Еленинское сельское поселение (Зона сельскохозяйственного использования 2.1) | не устанавливается |
| 8 | Мостовое сооружение* | 602031601 | дорожная сеть муниципального района |  |  | Еленинское сельское поселение (Зона сельскохозяйственного использования 2.2) | не устанавливается |
| 9 | Мостовое сооружение* | 602031601 | дорожная сеть муниципального района |  |  | Еленинское сельское поселение (Зона сельскохозяйственного использования 2.3) | не устанавливается |
| 10 | Мостовое сооружение* | 602031601 | дорожная сеть муниципального района |  |  | Еленинское сельское поселение (Зона транспортной инфраструктуры 2.4) | не устанавливается |

* - Указанные объекты являются неотъемлемой частью конструкции автодороги, местоположение определено ориентировочно и будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования

2.1.3 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.1.3.1

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика | Местоположение объекта (наименование зоны (№ на карте функциональных зон поселения) | Вид зоны с особыми условиями, колич. показ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | колич. показ. |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |
| 1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 602010301 | Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок | м 2 площади пола | 200 | Еленинское сельское поселение, п. Джабык (Зона общественно-деловой застройки 3.4) | не устанавливается |
| 2 | Объект физической культуры и массового (физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК) | 602010301 | Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок | м 2 площади пола | 200 | Еленинское сельское поселение, с. Еленинка (Зона общественно-деловой застройки 3.3) | не устанавливается |
| 3 | Объект физической культуры и массового (физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК) | 602010301 | Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок | м 2 площади пола | 200 | Еленинское сельское поселение, п. Новокаолиновый (Зона общественно-деловой застройки 3.2) | не устанавливается |
| Объекты образования |
| 4 | Дошкольная образовательная организация | 602010101 | объект образования и науки | мест | 55 | Еленинское сельское поселение, п. Новокаолиновый (Жилая зона 3.1) | не устанавливается |

2.2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Параметры функциональных зон определены согласно:

- «Региональным нормативам градостроительного проектирования Челябинской области», (утв. Приказом Министерства строительства, инфраструктуры, и дорожного хозяйства Челябинской области от 05.11.2014 № 496);

- «Местным нормативам градостроительного проектирования Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области», утвержденными решением Собранием депутатов Карталинского муниципального района Челябинской области от 28.11.2014 г. № 103 с изм. от 06.04.2016 г. № 150;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Параметры функциональных зон приведены согласно категории земель в соответствии с п.1 ст.7 Земельного кодекса Российской Федерации:

Таблица 2.2.1

| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (№ на карте функциональных зон поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Иные параметры (в случае отсутствия вида предельного размера указано максимальное значение) |  |
| Жилая зона |
| 1 | Жилая зона | 657,3 | 1) Для жилых домов площадь участка (включая площадь застройки): для усадебной застройки:0,05-0,25 га; для блокированной застройки: 0,04-02 га; 2) Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением в сохраняемой застройке и при новом строительстве - в соответствии со сложившийся линией застройки 5; 3) Минимальное расстояние от границ землевладения (не относящихся к фронтальным) до строений, а также между строениями, м: 1. от границ соседнего участка до: основного строения - 3 постройки для содержания скота и птицы - 4 других построек: бани, гаража, сарая и др. - 1 2. окон жилых комнат до стен соседнего дома (за исключением блокированной застройки) и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках - 6 3. от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке: 6 4) Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов при новом строительстве – не менее 15 м | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: дошкольная образовательная организация п. Новокаолиновый (3.1); |
| Общественно-деловая зона |
| 2 | Зона общественно-деловой застройки | 68,0 | Параметры строительства определяются на основании документации по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном законом порядке в соответствии с местными градостроительными нормативами и документами законодательного и нормативно-правового характера, в том числе действующими СП 42.13330.2016 (приложение «А»). 1) Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению. 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 6 м; 3) Предельное количество этажей: не подлежат установлению. 4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%; 5) В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв. м/чел | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) п. Джабык (3.4); объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) с. Еленинка (3.3); объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) п. Новокаолиновый (3.2); канализационные очистные сооружения (КОС) с. Еленинка (1.3); канализационные очистные сооружения (КОС) п. Джабык (1.4); пункт редуцирования газа (ГРП, ГРПШ) п. Джабык (1.7); |
| Производственная зона |
| 3 | Производственная зона | 2145,2 | Параметры строительства определяются на основании документации по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном законом порядке в соответствии с местными градостроительными нормативами и документами законодательного и нормативно-правового характера, в том числе действующими СП 18.13330.2011 и СП 42.13330.2016 (приложение «А»). 1) Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению, площадь земельных участков: не подлежат установлению; за исключением земельных участков, предоставленных под индивидуальное гаражное строительство (индивидуальные гаражи): • минимальный размер земельного участка 15 кв. м • максимальный размер земельного участка 50 кв.м. 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 6 м; 3) Предельное количество этажей — не подлежат установлению; 4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%; 5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под индивидуальные гаражи — 100%. 6) В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП 42.13330.2016. Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, на основании проекта планировки и межевания. При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: отсутствуют |
| Зона инженерной инфраструктуры |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 88,3 | Параметры строительства определяются на основании документации по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном законом порядке в соответствии с местными градостроительными нормативами и документами законодательного и нормативно-правового характера, в том числе действующими СП 18.13330.2011 и СП 42.13330.2016 (приложение «А»). 1) Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению; 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению; 3) Предельное количество этажей — не подлежат установлению; 4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению; В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП 42.13330.2016. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: канализационные очистные сооружения (КОС) п. Новокаолиновый (1.2); источник тепловой энергии (котельная) п. Новокаолиновый (1.5); |
| Зона транспортной инфраструктуры |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 577,6 | Параметры строительства определяются на основании документации по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном законом порядке в соответствии с местными градостроительными нормативами и документами законодательного и нормативно-правового характера, в том числе действующими СП 18.13330.2011 и СП 42.13330.2016 (приложение «А»). 1) Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению; 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению; 3) Предельное количество этажей — не подлежат установлению; 4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП 42.13330.2016. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: пункт редуцирования газа (ГРП, ГРПШ) п. Мочаги (1.8); мостовое сооружение Еленинское сельское поселение (2.4); |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | 19665,4 | не подлежат установлению | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного: артезианская скважина с. Кизилчилик (1.1); пункт редуцирования газа (ГРП, ГРПШ) д. Михайловка (1.6); транспортная развязка в разных уровнях Еленинское сельское поселение (2.1); мостовое сооружение Еленинское сельское поселение (2.2); мостовое сооружение Еленинское сельское поселение (2.3); |
| 7 | Зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 50,3 | Параметры строительства определяются на основании документации по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном законом порядке в соответствии с местными градостроительными нормативами и документами законодательного и нормативно-правового характера, в том числе действующими СП 42.13330.2016. 1) Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков: 0,01-0, 20 га; 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для жилого строения (или дома) - 3 м, постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м, других построек - 1 м 3) Предельное количество этажей — 2 этажа; 4) Предельная высота зданий – 9 м до конька крыши. 5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 30%. 6) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного: отсутствуют |
| Зона рекреационного назначения |
| 8 | Зона рекреационного назначения | 215,4 | Параметры строительства определяются на основании документации по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном законом порядке в соответствии с местными градостроительными нормативами и документами законодательного и нормативно-правового характера, в том числе действующими СП 42.13330.2016 (приложение «А»). 1) Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению; 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению; 3) Предельное количество этажей — не подлежат установлению; 4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: отсутствуют |
| Зона городских лесов |
| 9 | Зона городские леса | 1,8 | Виды разрешенного использования определяются в соответствии с лесохозяйственным регламентом. Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов на территории населенных пунктов выполняется в соответствии с частью 1.1 статьи 84 ЛК РФ. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного: отсутствуют |
| Зона специального назначения |
| 10 | Зона кладбищ | 15,1 | Параметры строительства определяются на основании документации по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном законом порядке в соответствии с местными градостроительными нормативами и документами законодательного и нормативно-правового характера, в том числе действующими СП 42.13330.2016 (приложение «А»). 1) Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков: не более 40 га; 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению; 3) Предельное количество этажей — не подлежат установлению; 4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению; В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП 42.13330.2016. Размещение объектов специального назначения должно выполняться в строгом соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также, на основании проекта планировки и межевания. | Объекты федерального значения: отсутствуют* Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного: отсутствуют |
| Лесной фонд |
| 11 | Лесной фонд | 2954,5 | согласно федеральному законодательству | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного: отсутствуют |
| Особо охраняемые природные территории |
| 12 | На территории Еленинского сельского поселения располагаются две особо-охраняемые природные территории: Памятник природы Челябинской области «Джабык-Карагайский бор», утвержденный Постановлением Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г № 122-П; Анненский государственный природный биологический заказник, утвержденный Постановление Правительства Челябинской области от 25 января 2006 г. № 9-П. | 96036,8 | Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель особо-охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов) градостроительные регламенты не устанавливаются | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного: отсутствуют |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 3.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселения, в том числе: | га/% | 122475,7/100 | 12475,7/100 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га/% | 1007,9/0,8 | 1101,7/0,9 |
| 1.1.1 | - жилые | га/% | 506,1 | 657,3 |
| 1.1.2 | - общественно-деловые | га/% | 13,3 | 68,0 |
| 1.1.3 | - производственная зона | га/% | 53,4 | 57,0 |
| 1.1.4 | - транспортной инфраструктуры | га/% | 71,8 | 76,4 |
| 1.1.5 | - зона инженерной инфраструктуры | га/% | 0,8 | 5,2 |
| 1.1.6 | - сельскохозяйственного использования (в т.ч.: садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, луга, земли, не поставленные на государственный кадастровый учет недвижимости) | га/% | 333,1 | 34,8 |
| 1.1.7 | - рекреационного назначения (в т.ч. водные объекты) | га/% | 10,8 | 196,8 |
| 1.1.8 | - городские леса | га/% | - | 1,8 |
| 1.1.9 | - специального назначения (кладбища) | га/% | 3,2 | 4,4 |
| 1.1.10 | - лесной фонд | га/% | 15,4 | - |
| 1.2 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | -"- | 1078,4/0,9 | 2672,5/2,2 |
|  | - производственные | -"- | 550,1 | 2088,2 |
|  | - инженерной инфраструктуры | -"- | 27,1 | 83,1 |
|  | - транспортной инфраструктуры | -"- | 501,2 | 501,2 |
| 1.3 | - сельскохозяйственного использования, в т.ч.: | -"- | 21392,7/17,5 | 19680,9/16,1 |
|  | - сельскохозяйственного использования | -"- | 21343,4 | 19630,6 |
|  | - садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | -"- | 49,3 | 50,3 |
| 1.4 | - рекреационного назначения | -"- | - | 18,6/- |
| 1.5 | - лесной фонд | -"- | 2954,5/2,4 | 2954,5/2,4 |
| 1.6 | - особо охраняемые природные территории | -"- | 96036,8/78,4 | 96036,8/78,4 |
| 1.7 | - специального назначения (кладбища) | -"- | 5,4/- | 10,7/- |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 3694 | 3360 |
| 2.1.1 | п. Джабык | чел. | 691 | 600 |
| 2.1.2 | с. Еленинка | чел. | 941 | 900 |
| 2.1.3 | п. Запасное | чел. | 318 | 250 |
| 2.1.4 | с. Кизилчилик | чел. | 208 | 150 |
| 2.1.5 | с. Михайловка | чел. | 209 | 150 |
| 2.1.6 | п. Новокаолиновый | чел. | 1324 | 1300 |
| 2.1.7 | п. Сезонное | чел. | 3 | 10 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд населенных пунктов | тыс.м2 общ. площ. | 74,8 | 108,0 |
| 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 4.1 | Учреждения дошкольного образования | мест | 200 | 255 (строительство детского сада на 55 мест в п. Новокаолиновый) |
| 4.2 | Учреждения общего образования | мест | 620 | 620 |
| 4.3 | Объекты физической культуры и массового спорта | тыс. м2 | 0,4 | 1,1 (строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 3 объекта) |
| 4.4 | Учреждения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности, клубы | мест | 830 | 830 |
| 4.5 | Магазины | тыс. м2 торг. пл. | 0,83 | 1,55 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Общая протяженность существующих автодорог общего пользования | км | 132,33 | 180,3 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.1.1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | - | 0,605 |
|  | В том числе из подземных источников | тыс. м3/сут. | - | 0,605 |
| 6.1.2 | Удельное водопотребление на 1 чел. | л/сут | - | 180 |
| 6.1.3 | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % | - | 100 |
| 6.1.4 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | - | 0,6 |
|  | В том числе подземных | тыс. м3/сут. | - | 0,6 |
| 6.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 6.2.1 | Расчетное водоотведение | тыс. м3/сут. | - | 0,605 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений централизованной канализации | тыс. м3/сут. | - | 0,35 |
| 6.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.3.1 | Расчетное теплопотребление | Гкал/ч | - | 14,12 |
| 6.3.2 | Производительность источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/ч | - | 14,12 |
|  | индивидуальные (автономные) | Гкал/ч | - | 8,62 |
| 6.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.4.1 | Расчетный расход газа | млн. куб.м/год. | - | 1,1 |
| 6.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.5.1 | Расчетная электрическая нагрузка | МВт | 3,0 | 3,5 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ